- Połącz układ wzmacniacza jak na rysunku!

- Wyznacz współrzędne punktu pracy tranzystora i w miarę potrzeby ustaw położenie tego punktu tak aby    IC x RE = UCE = ECC /2

- Wyniki pomiarów zanotuj w tabeli!

- Wyznacz i narysuj charakterystykę przejściową (dynamiczną)

UWY = f(UWE)|f=1kHZ ! Wyniki pomiarów umieść w tabeli (min.20 pom)!

Narysuj blokowy schemat pomiarowy! Czasowy przebieg napięcia

kontroluj oscyloskopem na wejściu i wyjściu badanego układu!

Wartości napięć wejściowego i wyjściowego kontroluj podwójnym

analogowym woltomierzem elektronicznym! Na podstawie wyników

pomiarów narysuj charakterystykę na papierze milimetrowym w

układzie współrzędnych prostokątnych!

- Wyznacz i narysuj charakterystykę amplitudową

KU = F(f) | przy UWE = constans = …………..…..!

Wykres narysuj w układzie współrzędnych prostokątnych przyjmując dla osi częstotliwości (X) podziałkę logarytmiczną!

- Zmierz rezystancję wejściową RWE oraz rezystancje wyjściową RWY! Sposób pomiaru opisano na stronie 71 podręcznika. Wyniki pomiaru umieść w tabeli oraz narysuj blokowy schemat pomiarowy!

- Na podstawie charakterystyki amplitudowej wyznacz pasmo przenoszenia wzmacniacza na poziomie -3dB!

B = fg – fd = …………………….

- Na podstawie charakterystyki przejściowej, wyznacz współczynnik wzmocnienia napięciowego (statyczny) dla prostoliniowej części charakterystyki!

KU = ………………….

- Omów właściwości wzmacniacza tranzystorowego w konfiguracji OC oraz jego zastosowania!

- Uwagi z zmiany wprowadzone przez nauczyciela.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Wykaz przyrządów pomiarowych na stanowisku:

Stanowisko nr………….

1 -. ………………………………………………………………………………

2 - . ……………………………………………………………………………..

3 - . ……………………………………………………………………………..

4 - . ……………………………………………………………………………..

5 - . ………………………………..……………………………………………

6 - . ……………………………………………………………………………..

7 - . ………………………………………………………………………...……

8 - . …………..………………………………………………………………….

9 - . ……………..…………………………………..……………………………

10 - . ……….………………………………………………….…………………

# Text boxes

Pracownia Elektroniczna Zespołu Szkół Elektrycznych

Im. T. Kościuszki w Opolu

Ćwiczenie nr. …………

Temat: Badanie wzmacniacza tranzystorowego w konfiguracji OC

ECC=20V

WE                                                                                          WY