Badanie bramek logicznych

Obsługa przyrząd przy wykonywaniu pomiarów

Nieautomatyczna metoda pomiaru statycznych parametrów układów scalonych z wykorzystaniem pola wtykowego (30). Dołączenie układu scalonego do układów zasilających pomiarowych przyrządu następuje po wetknięciu kołków (wyposażenie) w odpowiednie gniazdka w polu wtykowym (np. wetknięcie kołka w gniazdo na przecięciu rzędu poziomego oznaczonego Z1 z rzędem pionowym 6 powoduje dołączanie do 6 końcówki układu scalonego napięcia zasilacza Z1). Dwa pionowe rzędy nie oznaczone cyframi służą do połączenia między sobą układów zasilających i pomiarowych (np. wetknięcie kołków w gniazda w nie oznaczony rząd pionowy na poziomie Z1 oraz KOMP powoduje dołączenie wejścia komparatora do zasilacza Z1).

Poniżej jest przedstawiona metoda pomiaru parametrów 8 wejściowej bramki UCY 7430 o następujących danych katalogowych

UOH – min 2,4 V (ILOAD – 400 uA; UCCmin • UIL – 0,8 V)

UOL – max 0,4 V (Isink – 16 mA; UCCmin • UIH = 2 V)

IIL – max 1,8 mA (IIL – 0,4 V; UCCmax)

IIH – max 40 uA (UCCmax  • UIH – 2,4 V)

IOS – max 55 mA (UCCmax)

ICCL – max 6 mA (UCCmax; UIH – 5 V)

ICCH – max 2 mA (UCCmax • UIL – 0 V)

Układ scalony należy umieścić w podstawce 14 kontaktowej

PROGRAMOWANIE TESTÓW

Pomiar parametru VOH

Rys. 1 przedstawia połączenia, które należy wykonać na polu wtykowym. Punkty zaczernione oznaczają gniazda, w które należy wetknąć wtyki.

Schemat ideowy układu pomiarowego przedstawia rys.

Przed przystąpieniem do pomiaru należy:

- pokrętłem (10) ustawić napięcie zasilacza Z1 na wartość 0,8 V,

- pokrętłem (12) ustawić napięcie zasilacza Z2 na wartość 4,75 V,

- wcisnąć klawisz 3 V w zespole przełączników zakresów i funkcji miernika napięć i prądów (26),

- przełącznik rezystancji obciążenia R1 ustawić w pozycji ∞

- przełącznik rezystancji obciążenia R2 ustawić w pozycji 6,2 kΩ

- przełącznik pojemności obciążenia ustawić w pozycji 0

UWAGA: 	Przełącznik rezystancji i pojemności pozwalają na wybranie odpowiedniej konfiguracji obciążenia zależnie od stanu wyjścia badanego układu scalonego (stan wyjścia wysoki – w obciążeniu płynie prąd ILOAD, stan niski – w obciążeniu płynie prąd ISINK).

Schemat układu obciążeń przedstawiony jest na rys.

Rodzaj obciążenia uzyskuje się przez odpowiednie ustawienie przełącznika OBCIĄŻENIE (17)

Wartość oporności rezystora obciążenia – w przypadku pomiaru parametru UOH – rezystora R2 (R1 =      ) określa się w poniższej zależności

i przełącznikiem R2 (21) ustawia wartość przybliżoną.

- przełącznik OBCIĄŻENIE (17) ustawić w pozycję liniowe

- wcisnąć przycisk WŁĄCZENIE OBCIĄŻENIA – Obc. 1

- wcisnąć przycisk POMIAR (18)

Następnie wskazywane przez woltomierz (7) nie powinno być mniejsze niż 2,4 V.

Pomiar parametru UOL

W przykładzie tym do pomiaru parametru UOL zostanie wykorzystany komparator poziomu dolnego

Obliczanie wartości rezystora R1 (R2 =      )

- dla obciążenia liniowego

- dla obciążenia nieliniowego