Generator Meissnera

1. Przebieg ćwiczenia.

2. Wpływ napięcia zasilania na stałość amplitudy napięcia wyjściowego generatora

Aby prawidłowo przeprowadzić pomiar wpływu napięcia zasilania na Uwy należy w Z1 i Z2 włączyć woltomierz napięcia stałego do 30V, a na zaciski Z3 i Z4 oscyloskop. Regulować napięciem zasilania i obserwować zmiany zachodzące na wyjściu układu. Dodatkowo, aby pomiar był bardziej dokładny, do zacisków Z5 i Z6 można podłączyć miernik napięcia w.cz.

2.1. Układ pomiarowy.

2.2. Tabelka pomiarowa.

| fn= [kHz] |
| --- |
| UCC | UWY |
| V | V |

UWY

UCC  [V]

3. Wpływ napięcia zasilania na stałość częstotliwości.

Pomiar wpływu napięcia zasilania na fWY powinien być wykonany podobnie jak pomiar wpływu napięcia zasilania na Uwy z tym tylko, że zamiast woltomierza w.cz. do zacisków Z5 i Z6 trzeba włączyć miernik częstotliwości.

3.1. Układ pomiarowy

3.2. Tabelka pomiarowa

| Ucc | f |
| --- | --- |
| V | kHz |

f  [kHz]

Ucc [V]

4. Zakres przestrajania generatora.

Pomiar zakresu przestrajania powinien odbywać się następująco.

Do zacisków Z3 i Z4 włączyć oscyloskop a do zacisków Z5 i Z6 miernik częstotliwości. Zmieniając pojemność gałką Cm lub Cp, obserwować zmianę częstotliwości.

4.1. Układ pomiarowy.

4.2. Tabelka pomiarowa.

Uwy [V]

| Uwy | f |
| --- | --- |
| V | kHz |

f [kHz]

5. Wpływ pojemności obwodu rezonansowego na fwy.

Aby prawidłowo zbadać wpływ pojemności obwodu rezonansowego na fwy należy zbudować układ jak wyżej i dokonać pomiarów.

5.1. Układ pomiarowy.

5.2. Tabelka pomiarowa.

Uwy [V]

| Cm | f |
| --- | --- |
| pF | kHz |

f [kHz]

## Generator Clappa

6. Wpływ napięcia zasilania na stałość amplitudy napięcia wyjściowego generatora.

Aby prawidłowo przeprowadzić pomiar wpływu napięcia zasilania na Uwy należy w Z1 i Z2 włączyć woltomierz napięcia stałego do 30 V, a na zaciski Z3 i Z4 oscyloskop. Regulować napięciem zasilania i obserwować zmiany zachodzące na wyjściu układu. Dodatkowo, aby pomiar był bardziej dokładny, do zacisków Z5 i Z6 można podłączyć miernik napięcia w.cz.

6.1. Układ pomiarowy.

6.2. Tabelka pomiarowa.

Uwy [V]

| fn= [kHz] |
| --- |
| Ucc | Uwy |
| V | V |

Ucc [V]

7. Wpływ napięcia zasilania na stałość częstotliwości

Pomiar wpływu napięcia zasilania na fwy powinien być wykonany podobnie jak pomiar wpływu napięcia zasilania na Uwy z tym tylko, że zamiast woltomierza w.cz. do zacisków

Z5 i Z6 trzeba włączyć miernik częstotliwości.

7.1 Układ pomiarowy.

7.2. Tabelka pomiarowa.

| Ucc | f |
| --- | --- |
| V | kHz |

f  [kHz]

Ucc [V]

8. Zakres przestrajania generatora.

Pomiar zakresu przestrajania powinien odbywać się następująco.

Do zacisków Z3 i Z4 włączyć oscyloskop a do zacisków Z5 i Z6 miernik częstotliwości. Zmieniając pojemność gałką Cm lub Cp, obserwować zmianę częstotliwości.

8.1. Układ pomiarowy.

8.2. Tabelka pomiarowa.

Uwy [V]

| Uwy | f |
| --- | --- |
| V | kHz |

f [kHz]

9. Wpływ pojemności obwodu rezonansowego na fwy.

Aby prawidłowo zbadać wpływ pojemności obwodu rezonansowego na fwy należy zbudować układ jak wyżej i dokonać pomiarów.

9.1. Układ pomiarowy

9.2. Tabelka pomiarowa.

Uwy [V]

| Cp | f |
| --- | --- |
| pF | kHz |

f [kHz]

### -UWAGI-

- nie należy przekraczać napięcia zasilania powyżej 25V

- wartość pojemności obwodu rezonansowego podana jest w [pF]

- jeżeli generator nie będzie chciał się wzbudzić należy ustawić potencjometry w maksymalnym położeniu

#### SPIS ELEMENTÓW

##### RYS. 8.1

R1 – 120k                      C1 – 47p

R2 –   33k                      C2 – 6,8p

R3 – 120k                      C3 – 56p

R4 –     1k                      C4 – 47p                    T1 , T2  - BC 238

R5 –     1k                      C5 – 47p

R6 –  3,3k                      C6 – 47p

R7 – 330k                      C7 – 10n

P1 –   47k

##### RYS. 12.1

R1 –  68k                      C1 – 560p

R2 –    3k                      C2 –   56p

R3 –  82k                      C3 – 560p

R4 –    1k                      C4 –   10n                 T1 , T3  - BC 107

R5 –330k                      C5 –     1n                  T2  - BF 238

R6 –    1k                      C6 –     1n

R7 –   2M                      C7 –   47n

R8 –   390

R9 –   10k

R10 – 390

P2 –   47k