Pracownia Elektroniczna Zespołu Szkół Elektrycznych

im. T Kościuszki w Opolu

Ćwiczenie nr ………….

Temat: Badanie stabilizatorów impulsowych

- Stabilizator impulsowy na układzie scalonym SE 5561N

  - Zapoznaj się ze schematem ideowym stabilizatora

  - Podłącz układ pomiarowy według schematu

Parametry stabilizatora: UWE=15-30V, IOBC=2A

Zasilacz regulowany 15-30V, IDOP=2A (np. zasilacz stabilizowany P335)

Opornica suwakowa R=89Ω, IDOP=1,1A

  - Przygotuj nominalne warunki pracy: UWE=20V, ROBC= 45Ω, potencjometrem P1 ustaw napięcie wyjściowe UWY=12V

  - Zaobserwuj i odrysuj przebiegi czasowe w wybranych punktach układu:

- przebieg napięcia wyjściowego UWY. Przełączając oscyloskop na składową zmienną (AC) zaobserwuj napięcie tętnień UT. Zbadaj jak to napięcie zmienia się po dołączeniu dodatkowego kondensatora filtrującego C5;

- przebieg napięcia na tranzystorze kluczującym: napięcia między drenem a źródłem UAB. Zbadaj wpływ obciążenia na współczynnik wypełnienia tego napięcia;

- przebieg napięcia na bramce tranzystora;

- zmierz częstotliwość przełączania.

  - Przy warunkach nominalnych zbadaj współczynnik stabilizacji Kst:

W tym celu zmieniaj napięcie wejściowe w górę i w dół od nominalnego (Uwe=20V) i obserwuj zmiany napięcia wyjściowego. Wyniki zanotuj w tabeli.

| UWE | V | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UWY | V |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| IOBC | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na podstawie wyników oblicz odchyłki ∆UWE i odpowiadające im odchyłki ∆UWY. Oblicz współczynnik stabilizacji KST

  - Przy warunkach nominalnych wyznacz oporność wyjściową stabilizatora RWY

W tym celu zmieniaj rezystancję obciążenia (prąd obciążenia) i zaobserwuj jakie wywołuje to zmiany napięcia UWY. Wyniki notuj w tabeli. Na ich podstawie oblicz RWY.

| IWY | A | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UWY | V |  |  |  |  |  |

  - Wyznacz sprawność energetyczną stabilizatora η przy warunkach

- UWE=20V, UWY=12V, IOBC=1A

- UWE=20V, UWY=12V, IOBC=0,5A

- UWE=20V, UWY=12V, IOBC=0,2A

W celu pomiaru IWE należy zastosować drugi amperomierz w obwodzie wejściowym

- Stabilizator impulsowy na układzie scalonym μA 723CN

  - Zapoznaj się ze schematem stabilizatora.

  - Podłącz układ pomiarowy według schematu:

Parametry stabilizatora: UWE=10-15V, IOBC=2A

Zasilacz regulowany 10-20V, Idop=2A(np. zasilacz stabilizowany P335)

Opornica suwakowa R=89Ω, Idop=1,1A

  - Przygotuj nominalne warunki pracy: UWE=12V, Robc=45 Ω, przełącznik S1 ustaw w pozycji (2).

  - Zaobserwuj i odrysuj przebiegi czasowe w wybranych punktach układu:

- przebieg napięcia wyjściowego UWY. Przełączając oscyloskop na składową zmienną (AC) zaobserwuj napięcie tętnień UT. Zbadaj jak to napięcie zmienia się po dołączeniu dodatkowych kondensatorów filtrujących C4 i C5;

- przebieg napięcia na tranzystorze kluczującym: napięcia między kolektorem a emiterem UCE. Zbadaj wpływ obciążenia na współczynnik wypełnienia tego napięcia;

- przebieg napięcia między bazą a emiterem UBE;

- zmierz częstotliwość przełączania.

  - Przy warunkach nominalnych zbadaj współczynnik stabilizacji Kst

W tym celu zmieniaj napięcie wejściowe w górę i w dół od nominalnego (UWE=12V) i  obserwuj zmiany napięcia wyjściowego. Wyniki notuj w tabeli.

| UWE | V | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UWY | V |  |  | 5,2 |  |  |  |
| IOBC | A |  |  |  |  |  |  |

Na podstawie wyników oblicz odchyłki ∆UWE i odpowiadające im odchyłki ∆UWY. Oblicz współczynnik stabilizacji KST

  - Przy warunkach nominalnych wyznacz oporność wyjściową stabilizatora RWY

W tym celu zmieniaj rezystancję obciążenia (prąd obciążenia) i zaobserwuj jakie wywołuje to zmiany napięcia UWY. Wyniki notuj w tabeli. Na ich podstawie oblicz RWY.

| IWY | A | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UWY | V |  |  |  |  |  |  |  |

  - Wyznacz sprawność energetyczną stabilizatora η przy warunkach:

- UWE=12V, UWY=5,2V, IOBC=1A

- UWE=12V, UWY=5,2V, IOBC=0,5A

- UWE=12V, UWY=5,2V, IOBC=0,2A

W celu pomiaru IWE należy zastosować drugi amperomierz w obwodzie wejściowym

  - Analogiczne pomiary i badania przeprowadź dla pozycji (1) przełącznika S1

- Stabilizator impulsowy na układzie scalonym μA 78S40CN

  - Zapoznaj się ze schematem ideowym stabilizatora

  - Połącz układ pomiarowy według schematu:

Parametry stabilizatora: UWE=10-20V, Iobc=0,5A

Zasilacz regulowany 10-30V, Idop= 0,5A (np. zasilacz stabilizowany P335)

Opornica suwakowa R=330Ω

  - Przygotuj nominalne warunki pracy: UWE=14V, Robc=150Ω

  - Zaobserwuj i odrysuj przebiegi czasowe w wybranych punktach układu:

- przebieg napięcia wyjściowego UWY. Przełączając oscyloskop na składową zmienną (AC) zaobserwuj napięcie tętnień UT. Zbadaj jak to napięcie zmienia się po dołączeniu dodatkowego kondensatora filtrującego C2;

- przebieg napięcia na tranzystorze kluczującym: napięcia między kolektorem a emiterem (między wyprowadzeniem (16) a masą). Zbadaj wpływ obciążenia na współczynnik wypełnienia tego napięcia;

- przebieg napięcia między wyprowadzeniem (15) a masą;

- przebieg napięcia między wyprowadzeniem (14) a masą;

- zmierz częstotliwość przełączania.

  - Przy warunkach nominalnych zbadaj współczynnik stabilizacji Kst:

W tym celu zmieniaj napięcie wejściowe w górę i w dół od nominalnego (UWE=14V) i obserwuj zmiany napięcia wyjściowego. Wyniki notuj w tabeli.

| UWE | V | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UWY | V |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| Iobc | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na podstawie wyników oblicz odchyłki ∆UWE i odpowiadające im odchyłki ∆UWY. Oblicz współczynnik stabilizacji KST

  - Przy warunkach nominalnych wyznacz oporność wyjściową stabilizatora RWY:

W tym celu zmieniaj rezystancję obciążenia (prąd obciążenia) i zaobserwuj jakie wywołuje to zmiany napięcia UWY. Wyniki notuj w tabeli. Na ich podstawie oblicz RWY.

| IWY | mA | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UWY | V |  |  |  |  |  |  |

  - Wyznacz sprawność energetyczną stabilizatora η przy warunkach:

- UWE=14V, UWY=25V, IOBC=250mA

- UWE=14V, UWY=25V, IOBC=150mA

- UWE=14V, UWY=25V, IOBC=100mA

W celu pomiaru IWE należy zastosować drugi amperomierz w obwodzie wejściowym