1. Co to są układy przetwarzania kodów?

Układy do przetwarzania kodów są to:

- Dekodery

- Kodery

- Trans kodery

- Dekoder zmienia liczbę wejściową m-bitową na słowo w kodzie 1 z n. Rolę dekodera może pełnić demultiplekser, na wejście, którego podano sygnał 1. W układzie takim jest dekodowany m-bitowy adres. W zależności od adresu na jednym z n wyjść pojawia się jedynka (zero). Głównie stosuje się dekodery kodu BCD ma kod 1 z n (gdzie n=20)

- Koder to układ realizujący proces zamiany informacji kodowanej w kodzie 1 z n na kod wewnętrzny urządzenia (kod, w którym pracuje system)

- System cyfrowy (pracujący w jakimś kodzie) czasami współpracuje z innym systemem, w którym informacja jest kodowana za pomocą innego kodu wewnętrznego. Układ umożliwiający współpracę takich systemów, (czyli zmieniający kod wewnętrzny na inny, z których żaden nie jest kodem typu 1 z n) nazywamy trans koderem

2. Opis badanych układów

- UCY7442N

Monolityczny układ scalony UCY7442N jest dekoderem kodu BCD na kod dziesiętny (1z10) złożonym z ośmiu inwertorów i dziesięciu czterowejściowych bramek NAND. Inwertory spełniają rolę wejściowych stopni buforowych odtwarzających wartości proste i inwersyjne sygnałów wejściowych. Przetwarzanie informacji z kodu BCD na kod dziesiętny odbywa się w układzie dziesięciu czterowejściowych bramek NAND. Dla sygnałów wejściowych odpowiadających stanom zabronionym w kodzie BCD wszystkie wyjścia dekodera znajdują się w stanie wysokim. Działanie logiczne dekodera określa tabela stanów, którą należy wyznaczyć. Typowa wartość mocy rozpraszanej przez układ UCY7442N to 140mW. Układy te są produkowane w obudowach A49C(CE71).

Opis poszczególnych nóżek układu:

1. Wyjście 0	9. Wyjście 7

2. Wyjście 1	10. Wyjście 8

3. Wyjście 2	11. Wyjście 9

4. Wyjście 3	12. Wejście D

5. Wyjście 4	13. Wejście C

6. Wyjście 5	14. Wejście B

7. Wyjście 6	15. Wejście A

8. GND	16. Ucc

Wartość dopuszczalnych parametrów:

- Ucc<7V – maksymalne napięcie zasilania

- Ucc=5V – zalecane napięcie zasilania

- UI<5,5V – maksymalne napięcie wejściowe

- -It<12mA – ujemny prąd wejściowy

- -55OC<t<125 OC – zakres temperatury przechowywania

- 0 OC<t0<70 OC – zalecany zakres temperatury pracy

- UIL<0,8V – napięcie wejściowe w stanie niskim

- UIH>2V – napięcie wejściowe w stanie wysokim

- UOL<0,4 – napięcie wyjściowe w stanie niskim

- UOH>2,4V – napięcie wyjściowe w stanie wysokim

Tabela stanów:

|  | Wejścia | Wyjścia |
| --- | --- | --- |
|  | D | C | B | A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | L | L | L | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L | L | L | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | L | L | H | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | L | L | H | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | L | H | L | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | L | H | L | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | L | H | H | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | L | H | H | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | H | L | L | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | H | L | L | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stany niedozwolone | H | L | H | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H | L | H | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H | H | L | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H | H | L | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H | H | H | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H | H | H | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- UCY74151N

Monotoniczny układ scalony jest multiplekserem (selektorem danych) o ośmiu wejściach danych, trzech wejściach adresowych, jednym strobowania oraz prostym i inwersyjnym wyjściu danych. Przesyłanie informacji z wybranego wejścia na wyjście jest realizowane w obwodzie bramki AND OR NOT z ośmioma pięciowejściowymi bramkami AND na wejściu. Jedno wyjście każdej bramki AND jest wejściem danych, pozostałe cztery wejścia są używane do strobowania i adresowania.

Poziomy logiczne na wejściach adresowych określają wejście, z którego dane są przesyłane na wejście. Przepływ informacji z wejść na wyjście jest możliwy tylko wtedy, gdy na wejściu strobowanie będzie istniał stan niski. Informacja na wyjściu W jest inwersyjnym stanem informacji przyłożonej aktualnie do wybranego adresem wejścia. Dzięki wprowadzeniu ponownej inwersji na wyjściu Y uzyskuje się stan prosty informacji wejściowej.

Opis poszczególnych nóżek układu:

1. Wejście danych D3	9. Wejście adresowe C

2. Wejście danych D2	10. Wejście adresowe B

3. Wejście danych D1	11. Wejście adresowe A

4. Wejście danych D0	12. Wejście danych D7

5. Wyście Y (proste)	13. Wejście danych D6

6. Wyjście W (inwersyjne)	14. Wejście danych D5

7. Wejście strobowania	15. Wejście danych D4

8. GND	16. Ucc

Wartość dopuszczalnych parametrów:

- Ucc<7V – maksymalne napięcie zasilania

- Ucc=5V – zalecane napięcie zasilania

- UI<5,5V – maksymalne napięcie wejściowe

- -It<12mA – ujemny prąd wejściowy

- -55OC<t<125 OC – zakres temperatury przechowywania

- 0 OC<t0<70 OC – zalecany zakres temperatury pracy

- UIL<0,8V – napięcie wejściowe w stanie niskim

- UIH>2V – napięcie wejściowe w stanie wysokim

- UOL<0,4 – napięcie wyjściowe w stanie niskim

- UOH>2,4V – napięcie wyjściowe w stanie wysokim

Tabela stanów:

| Wejście | Wyjście |
| --- | --- |
| Adresowe | Strobowania |  |
| C | B | A | S | Y |
| X | X | X | H | L |
| L | L | L | L | D0 |
| L | L | H | L | D1 |
| L | H | L | L | D2 |
| L | H | H | L | D3 |
| H | L | L | L | D4 |
| H | L | H | L | D5 |
| H | H | L | L | D6 |
| H | H | H | L | D7 |