Pracownia Elektroniczna Zespołu Szkół Elektrycznych

im. T Kościuszki w Opolu

Ćwiczenie nr ………….

Temat: Badanie wzmacniaczy ze sprzężeniem zwrotnym

1. Podłącz układ pomiarowy:

1.2 Pomiar wzmocnienia wzmacniacza.

Na wejście układu oraz woltomierz (przy zwartym wyłączniku W1). Na generatorze ustawiamy częstotliwość sygnału wejściowego UWE= 1kHz. Zmieniając amplitudę sygnału wejściowego mierzymy wartość sygnału na odbiorniku którym jest potencjometr P2 (przy zwartym wyłączniku W2 oraz nastawieniu potencjometru na fmax) Wzmocnienie napięciowe obliczmy ze wzoru Ku= Uwy/ Uwe

1.3 Tabela pomiarowa

| Typ sprzężenia | f | Uwe | Uwy | Ku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kHz | mv | V | V/V |
| Stało i zmiennoprądowe |  |  |  |  |
| Z zastosowaniem kondensatora C1 |  |  |  |  |
| Z zastosowaniem kondensatora C2 |  |  |  |  |

1.4 Pomiar rezystancji wejściowej i wyjściowej

Kolejność wykonywania pomiaru:

Na wejście układu włączmy generator, ustawiamy na nim częstotliwość sygnału wejściowego na f= 1kHz, amplituda na wejściu powinna mieć taką wartość, aby sygnał na wejściu był poprawny tzn. sinusoidalny. Mierzymy wartość Uwe przy zwartym wyłączniku W1, następnie przełączamy przełącznik na pozycję OFF, wówczas sygnał zostanie podany da wejścia wzmacniacza przez potencjometr P1, którym manewrujemy tak, aby wartość sygnału po nim wynosiła połowę wartości sygnału na generatorze. Wówczas rezystancja wejściowa wzmacniacza będzie równa rezystancji potencjometru. Pomiarów tych dokonujemy przy nieobciążonym wyjściu wzmacniacza (wyłącznik W2 wyłączony).

Przy pomiarze rezystancji wyjściowej na wejściu pozostawiamy generator w niezmienionym stanie. Przełączmy jedynie wyłącznik W1 na pozycję ON i woltomierzem mierzymy wartość sygnału na wyjściu wzmacniacza przy rozwartym wyłączniku W2 (poz. OFF). Następnie zwieramy wyłącznik W2 i manewrując potencjometrem P2 doprowadzimy do takiego stanu, by wartość napięcia na wyjściu była o połowę mniejsza od tej jaką wcześniej zanotowaliśmy, wówczas rezystancja wyjściowa wzmacniacza

Rwy= rezystancji potencjometru

Uwe’= wartość napięcia przy rozwartym W1

Uwe”= wartość napięcia po regulacji P1

Uwy’= wartość napięcia na wyjściu przy rozwartym W2

Uwy”= wartość napięcia na wyjściu przy odpowiednim nastawieniu potencjometru P2

1.5

Tabela pomiarowa

| Typ sprzężenia | Uwe’ | Uwe” | rwe | Uwy’ | Uwy” | Rwy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mV | mV | Ω | V | V | Ω |
| Stało i zmiennoprądowy |  |  |  |  |  |  |
| Z zastosowaniem kondensatora C1 |  |  |  |  |  |  |
| Z zastosowaniem kondensatora C2 |  |  |  |  |  |  |

1.6 Pomiar charakterystyki częstotliwościowej

Na generatorze ustawiamy wartość napięcia Uwe ok. 1/3 wartości z jaką dokonywaliśmy pomiaru rezystancji. Wyłącznik W1 na stałe zwarty. Zmieniamy częstotliwość sygnału wejściowego od około 20 Hz do 20 kHz nie zmieniając amplitudy sygnału wejściowego mierzymy wartość napięcia na wyjściu przy zwartym wyłączniku W2 i potencjometrze nastawionym na maksymalną rezystancję.

1.7 Tabela pomiarowa

| Stało i zmiennoprądowe | Z zastosowaniem kondensatora C1 | Z zastosowaniem kondensatora C2 |
| --- | --- | --- |
| f | Uwe | Uwy | Ku | F | Uwe | Uwy | Ku | f | Uwe | Uwy | Ku |
| Hz | mV | V | V/V | Hz | mV | V | V/V | Hz | mV | V | V/V |

1.8 Wykres przedstawiający zależność współczynnika wzmocnienia Ku od częstotliwości oraz różnych wartości pojemności kondensatorów bocznikujących