ZADAJNIK A

ZADAJNIK B

UKŁAD DO PRÓB

PRZYGOTOWANIE DO ĆWICZEŃ

Otrzymanie wiarygodnych wyników podczas badań konfiguracji układów wymaga należytego przygotowania. Polega ono przede wszystkim na zrównoważeniu i kompensacji częstotliwościowej. Sposób zrównoważenia jest uzależniony od typu wzmacniacza
 i warunków układowych jego pracy, to znaczy połączenia w trakcie wykonywania układów. Czynności te przeprowadza się przed każdym ćwiczeniem. W zastosowanym tutaj wzmacniaczu operacyjnym typu ULY 7741 równoważenie dokonuje się za pomocą zewnętrznego potencjometra 10 kom ułożonego między pierwszą a piąta końcówką układu scalonego. Dzięki zastosowaniu wewnętrznej kompensacji częstotliwościowej zbędne jest stosowanie kompensacji zewnętrznej, co ułatwia postępowanie.

Wzmacniacze operacyjne mogą pracować w różnych konfiguracjach. Wybrane zostały tu podstawowe konfiguracje, takie jak:

- wzmacniacz odwracający

- wzmacniacz nieodwracający

- wzmacniacz sumujący

- wzmacniacz różniczkujący

- wzmacniacz całkujący.

Ćwiczenia będą polegały na połączeniu podstaw układu w wyżej wymienioną konfigurację, a następnie sprawdzeniu jego wzmocnienia dla różnych elementów częstotliwości, a także napięcie stałe z dwóch zasilaczy ( 10 V.

BADANIA WYBRANYCH KONFIGURACJI UKŁADÓW

- WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY

Jest to układ, w którym sygnał wejściowy jest podany na wejście odwracające.

RA – przyjmuje się wartość równolegle połączonych  i

Do analizy tego układu przyjmuje się, że wzmacniacz jest idealny, czyli jego wzmocnienie z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego jest nieskończenie duże. Prądy wejściowe,  , są równe zeru.

Ponieważ

a węzeł wejścia nieodwracającego jest równy zero, tzn.

=

a zatem:

Prąd płynący przez rezystor

Z uwagi na ciągłość prądu, prąd płynący przez rezystor  równy jest prądowi

czyli:

= -

Stąd wzmocnienie

= = -

Znak minus wskazuje, że sygnał wyjściowy jest odwrócony w fazie w stosunku do sygnału wejściowego.

Badamy wzmocnienie tego układu dla różnych wartości elementów  i  i dla różnych napięć sygnału wejściowego.

2. WZMACNIACZ NIEODWRACAJĄCY

Stanowi on taka konfigurację układu, w którym sygnał wejściowy jest odprowadzony do wejścia nieodwracającego.

Do analizy przyjmując podobnie jak we wzmacniaczu odwracającym, zauważamy, że:

- prądy ,  są sobie równe;

- napięcie  na wejściu nieodwracającym jest równe ;

- napięcie na wejściu odwracającym jest:

=

Wynika stąd, że rezystor  i  stanowią dzielnik rezystancyjny dzielący napięcie wejściowe .

Ponieważ

-  = 0    i   = =

stąd wzmocnienie

= =

Wzmocnienie to badamy dla różnych wartości  i i dla różnych wartości sygnału wejściowego.

3. WZMACNIACZ SUMUJĄCY

Wzmacniacz ten wykonuje operację dodawania napięć. Do węzła wpływa prąd będący sumą prądu ,  i , płynących przez rezystory , , . Ten sam prąd płynie przez .

Stąd wynika, że:

= -(+ + )

Dla  uzyskujemy algebraiczne sumowanie napięć.

Znak minus wskazuje, że nastąpiło sumowanie sygnałów wejściowych z jednoczesną inwersją. Stosując różne wartości uzyskuje się wzmocnienie sygnałów 
z poszczególnych wejść, czyli realizuje się dodatkowo funkcję mnożenia sygnałów wejściowych przez odpowiednie stałe.

przy czym

Badanie to przeprowadzamy dla różnych wartości rezystora .

4. WZMACNIACZ CAŁKUJĄCY

Jeżeli we wzmacniaczu odwracającym rezystor  zostanie zastąpiony kondensatorem , to otrzymamy wzmacniacz całkujący zwany także integratorem.

Napięcie  jest napięciem na kondensatorze , gdyż węzeł  ma potencjał zerowy. Ponieważ napięcie na kondensatorze jest całką prądu przez niego płynącego, a prąd ten jest równy prądowi płynącemu przez rezystor

stąd

Całkując obie strony równania uzyskuje się zależność napięcia integratora od napięcia wejściowego

przy czym - napięcie na wejściu wzmacniacza całkującego w chwili .

Jeżeli kondensator jest rozładowany przed rozpoczęciem całkowania, to:

Współczynnik wyznacza wzmocnienie. Znak minus we wzorze oznacza, że układ jest integratorem odwracającym.

Badanie będzie polegało na całkowaniu przebiegu prostokątnego o różnej częstotliwości dla różnych elementów .

5. WZMACNIACZ RÓŻNICZKUJĄCY

Odwrotną funkcję niż integrator spełnia wzmacniacz różniczkujący. powstał on przez zastąpienie we wzmacniaczu odwracającym rezystor , kondensatorem. ponieważ podobnie jak we wzmacniaczu odwracającym wejście jest punktem masy pozornej, stąd prądy i są sobie równe.

Z równości prądów wynika:

Wadą tego układu jest wrażliwość na szybko zmienne sygnały zakłócające, co może być przyczyną wzbudzania się układu. Stąd w praktyce dodaje się w szereg z kondensatorem rezystor  ograniczający wzmocnienie sygnałów w zakresie dużych częstotliwości. 
W tym celu przyłącza się kondensator niewielkiej pojemności równolegle z rezystorem .

Badanie będzie polegało na różniczkowaniu przebiegu prostokątnego o różnej częstotliwości dla różnych elementów .

6. KOMPARATOR

Jest to układ, który służy do porównywania dwóch napięć doprowadzonych do jego wejść. Zwykle jedno z nich jest tzw. napięciem odniesienia. Pojawienie się różnicy napięć rzędu miliwoltów wywołuje skokową zmianę na wyjściu. Poziom napięcia na wyjściu jest wysoki lub niski w zależności od różnicy napięć wejściowych.

Badanie polega na sprawdzeniu komparatora dla różnych napięć odniesienia. Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy układ zrównoważyć.

# Text boxes

Ćwiczenie nr. …………

Temat: Układy do badania konfiguracji układów wzmacniacza operacyjnego

Pracownia Elektroniczna Zespołu Szkół Elektrycznych

Im. T. Kościuszki w Opolu