Nokia Net Monitor

Nie ponoszę żadnej odpowiedzialnoci za szkody wynikłe z użycia zawartych tu wiadomoci ! Nazwy firm/produktów zostały użyte tylko w celu informacyjnym !

1. Co to jest ? 
Monitor sieci (ang. NetMonitor) to po prostu specjalny tryb, po włączeniu którego telefon podaje różne informacje o sieci oraz o pracy i stanie własnych podzespołów, karty SIM, itp. Ponieważ jest on zasadniczo przeznaczony dla fachowców, telefon nie podaje wszystkiego w ładnych i czytelnych menu, ale jako różne literki i cyferki (które ciągle się zmieniają). Problemem jest ich właściwą interpretacja (w tym ma m.in. pomóc ten FAQ)...

Właściwie możesz czuć się wybrańcem: nie wszystkie telefony posiadają ten tryb, w Nokiach jest on bardzo rozbudowany (i dokładny).
Co więcej, dylemat wielu ludzi - Nokia 5110 czy 6110 - skwituję stwierdzeniem, że lepsza będzie ta pierwsza (wyjaśni się to dalej).
Użytkowników innych telefonów (nie Nokii) zmartwię - w każdym modelu jest inny. Jeżeli nie jesteś "szczęśliwym" użytkownikiem Nokii, musisz szukać gdzie indziej (podaję niektóre adresy zawierające sposoby włączania albo wręcz całe opisy):


2. Czy jest mi potrzebny ? 
Powiem to tak - 'normalni' użytkownicy nie potrzebują żadnego monitora sieci. Jeśli jednak chcesz: 

poczuć się lepiej i móc się chwalić (moja słuchawka ma TYYYLLLLEEEEE opcji !) 
obserwować różne parametry 
spróbować zrozumieć, jak to działa 
wpłynąć na działanie swojego telefonu i czasami rzeczywiście ułatwić sobie życie (korzystając z nowych opcji) - gdzie mogłem, starałem się umieścić użyteczne zastosowania monitora. 
to przyda się on Tobie. To jak, zaczynamy (jeżeli za uważasz, że monitor sieci jest dla Ciebie za trudny, to polecam Ci lekturę Fan Klubu Nokii) ? 
3. Jak go włączyć ? 
Niektóre telefony pozwalają użyć specjalnych kodów.
W Nokiach trzeba jednak przeprogramować pamięć EEPROM.
W większości modeli (na pewno 5xxx, 6xxx i 9110) procedurę tę można wykonać używając kabla i odpowiedniego oprogramowania: 

Nokia Logo Menager (wymaga kabelka FBUS lub MBUS) - program można pobrać w download gsmnetsimlock.pl
NetMonitor (wymaga kabelka MBUS) 
Możesz też: 

zdać się na ludzi z forum dyskusyjnych związanych z GSM, czy też zlecić to jakiejś specjalizującej się w tym firmie (Obecnie potrafi to każdy serwis GSM) 
Czytałem również, że w niektórych Nokiach 6xxx z oprogramowaniem 4.33 może być możliwe uruchamianie monitora przez skrót (wciskasz klawisz Menu i wpisujesz 10 - to powinno działać nawet, gdy menu monitora nie jest widoczne) 
Jeżeli nie umiesz sam włączyć monitora, powierz to bardziej doświadczonej osobie! 

4. Jak się nim posługiwać ? 
Po włączeniu monitora sieci masz dostęp do nowej pozycji (oznaczonej jako NetMonitor) w menu telefonu. W większoci telefonów jest to Menu 10 (nie zawsze: może to być również Menu 11 albo Menu 12 ewentualnie Menu 7 - zależy to od wersji oprogramowania i modelu) - przyjmuję tak w opisie (po prostu tak jest w większoci używanych obecnie Nokii 5xxx/6xxx; poza tym nie chce mi się przerabiać FAQ ;-) ). Po wejściu do niego możesz wybrać numer testu (od 1 do 89 w pełnej wersji monitora, od 1 w 19 w okrojonej). Po włączeniu testu pojawia się on bezpośrednio na wyświetlaczu (a jego numer na samej jego górze). Możesz go zmieniać strzałkami góra/dół. Jeżeli wybrałeś-(aś) niewłaściwy numer testu, pokaże się tekst NO TEST i telefon powróci do ostatniego poprawnie wyświetlanego testu (Uwaga ! Wpisanie numeru 241 (na pewno w Nokii 5110, 5130) całkowicie wyłączy monitor sieci, 242 włączy okrojoną jego wersję - w celu ponownego aktywacji niezbędna będzie ponowna modyfikacja pamięci EEPROM !) . Jeżeli wpiszesz numer testu większy od 256, 512 lub 768, od numeru tego zostanie odjęta odpowiednia wielokrotność liczby 256 (np. numery 300 i 556 dadzą test 44). Nazwa/logo używanej sieci pojawi się ponownie na wyświetlaczu, gdy wpiszesz tu 0. 
Jeżeli wpiszesz jako numer testu 0, a później podasz numer nieistniejącego testu (np. 52), telefon będzie się zachowywał prawie tak samo, jakby monitor sieci był włączony: strzałki góra/dół będą zmieniać numer testu (możesz to sprawdzić w Menu 10) i nie będą pozwalać na zmianę głośności podczas rozmowy (Nokia 5xxx). Niestety, liczniki z Menu 10-82 wtedy nie działają. Po włączeniu telefonu pokazuje się wybrany w ten sposób test. Do czego to może się przydać ? 
chwilowego "uszkodzenia" telefonu (jak nabrać kolegę ?) 
zablokowania korzystania z książki telefonicznej (Nokia 5xxx i 6xxx) 
uniemożliwia uzyskania listy ostatnich numerów przy wyświetlanej nazwie/logo sieci (Nokia 5xxx) 
uniemożliwienia przestawienia głośności podczas połączenia (Nokia 5xxx) - koledze to może się nie spodobać :-) 



Przy włączonym którymś z testów, telefon nie wyświetla tekstów typu "Dzwoni..." (jedyny wyjątek robi w przypadku komunikatu o włączonym przekazie połączeń: 'Note: you have active diverts' ('Uwaga: włączone przekazy')), nie masz też identyfikacji osoby dzwoniącej. Jeżeli wpisujesz numer telefonu, test może zniknąć (pojawi się ponownie, gdy uzyskasz połączenie albo wykasujesz numer z wyświetlacza). 

Informacja (opis) do oglądanego testu zostanie wyświetlona, gdy przez dłuższy czas przytrzymasz wciśnięty klawisz * (jego ponowne przytrzymanie spowoduje powrót do wartoci liczbowych). Ta ostatnia możliwoć jest dostępna tylko w niektórych egzemplarzach telefonów (patrz moje wytłumaczenie tego faktu) - dlatego te krótkie opisy pomocy podaję wytłuszczonym drukiem w większoci testów.. 

Niektóre ustawienia (patrz np. Menu 10-18) możesz zmienić, gdy wejdziesz bezpośrednio do odpowiedniego testu (tzn. nie przejdziesz do niego przy użyciu strzałek góra/dół). Nie jest to możliwe, gdy jest wyświetlana opisana w poprzednim akapicie pomoc. 
Należy pamiętać, aby wyłączyć monitor sieci przed oddaniem telefonu do serwisu (domyślnie jest on wyłączony) - możemy np. zostać posądzeni o manipulowanie przy nim (co oznacza utratę gwarancji) !

5. Czy mogę zepsuć sobie telefon ? 
Chyba tylko przy jego włączaniu. Nie spotkałem się z czymś takim (nie powiodły się również usilne :-) próby) przy jego użytkowaniu. Należy być jednak ostrożnym (w większości wypadków "uszkodzenie" można naprawić wyłączając i włączając telefon ponownie)...

6. Słowniczek 
Poniżej wyjaśniam niektóre pojęcia związane z GSM, które przewijają się w tym FAQ: 

BCC (Base-station Color Code) 
3 bitowy numer (zakres 0-7) używany do rozróżnienia sąsiadujących komórek tego samego operatora nadających z użyciem BCCH w tym samym kanale FDMA (Frequency Division Multiple Access). Takie rozróżnienie nie jest potrzebne w przypadku komórek różnych operatorów (używają różnych kanałów, więc ich BCCH sš w różnych kanałach FDMA). Jest podawany w BSIC każdego BTSa (możesz go sprawdzić np. w Menu 10-2). 

BSC (Base Station Controller) 
Kontroler stacji bazowych. Może sterować i sprawować nadzór nad jednym lub kilkoma BTSami. 

BSIC (Base Station Identity Code albo Base transceiver Station Identity Code) 
Numer identyfikujący danego BTSa. Jeżeli jego wartość zapiszemy binarnie (dwójkowo), to trzy pierwsze cyfry (oczywiście w zapisie dziesiątkowym) stanowić będą BCC, następne trzy NCC. Przyjmuje wartoci z zakresu 0 - 63. Wartoci BSIC sš podawane m.in. w Menu 10-2. 

BTS (Base Transceiver Station) 
Stacja nadawczo - odbiorcza. Za jej pośrednictwem telefony komunikują się z siecią (parametry takie jak kanał używany do komunikacji, odległość i jakość sygnału możesz znaleść np. w Menu 10-1). 


w GSMKR 
C1 (path loss-criterium) 
Parametr (zakres od -99 do 99 dBm) obliczany przez telefon, który na jego podstawie decyduje, z których komórek ma korzystać (robi to tylko wtedy, jeżeli C1 jest dodatni dla danej komórki). Pod uwagę są brane: 
RX 
Moc, z jaką odbierane są dane na kanale BCCH. Jeżeli jest ona równa będą mniejsza niż RxLevAm, telefon szuka następnego kanału BCCH. Jest ona podawana w Menu 10-1 (dla aktualnie używanego kanału) i w Menu 10-3, Menu 10-4 i 10-5 (dla sąsiednich kanałów). Ilość prób pomiarów jakoci transmisji z kanałami BCCH w sąsiednich komórkach jest podawana w Menu 10-62. 
RxLevAm (Rx Level Access minimum) 
Minimalny poziom odbieranego sygnału (zazwyczaj wynosi od -100 dBm do -110 dBm) wymagany do tego, aby telefon próbował korzystać z danej komórki. 
MSTxPwr 
Maksymalna moc, z jakš telefon może nadawać, aby uzyskać dostęp do kanału RACH (tzn. maksymalna moc dopuszczalna przez aktualną komórkę). Generalnie, jest ona mniejsza w miastach (komórki są ustawione gęściej), większa poza nimi. 
MSMaxTxPwr 
Maksymalna dopuszczalna moc nadawania telefonu (dla GSM 900 normalnie wynosi 33 dBm - 2 Waty, zwiększa się np. przy korzystaniu z zestawu samochodowego) w ogóle. 
a wzór do jego obliczania wygląda następująco: C1 = (RX - RxLevAm - MAX ( ( MSTxPwr - MSMaxTxPwr ), 0) ) ), gdzie MAX(x,y) to oczywiście funkcja matematyczna zwracająca większą z podanych liczb. Telefon podaje wartoci C1 w Menu 10-1 (dla używanego kanału) i w Menu 10-3, Menu 10-4 i 10-5 (dla sąsiednich kanałów). 
C2 (cell-reselection criterion) 
Parametr (wartoci z zakresu od -99 do 99 dBm) obliczany na podstawie wzoru C2 = C1 + Cell reselect offset - Temporary offset * H (Penalty time - T). Jeżeli jego wartoć dla jakiej komórki (C2 dla sąsiednich kanałów są w Menu 10-3, Menu 10-4 i 10-5) jest wyższa niż wartoć dla aktualnej komórki (telefon podaje jš w Menu 10-1 i Menu 10-3) dłużej niż 5 sekund, telefon ję zmienia. Są 2 wyjątki od tej reguły: 

jeżeli nowa komórka leży na innym Location Area (wartoć tego parametru dla aktualnej komórki możesz sprawdzić w Menu 10-11), C2 dla niej musi przez przynajmniej 5 sekund wartość większą niż C2+CELL_RESELECT_HYSTERESIS dla starej komórki (gdzie CELL_RESELECT_HYSTERESIS jest specjalnym parametrem wysyłanym w kanale BCCH). 
jeżeli w przecišgu ostatnich 15 sekund telefon zmienił używanš komórkę,C2 dla nowej komórki musi być wyższa co najmniej o 5 dBm od C2 dla starej. 
Jeżeli chodzi o funkcję H(x), to dla nieużywanych aktualnie komórek przyjmuje ona wartoć 0 (jeżeli x<0) albo 1 (jeżeli x>=0). Dla aktualnie używanej komórki H(x) jest zawsze równa 0. 
Jak widać, dzięki umiejętnemu operowaniu tym parametrem (przez CELL_RESELECT_HYSTERESIS) operator może kierowac połšczenia do konkretnych komórek (odcišżajšc w ten sposób sieć). 
DSP 
Chodzi tu prawdopodobnie o Digital Sound Processor (cyfrowy procesor dwięku). Wersja oprogramowania DSP jest podawana w Menu 10-88. 

DTX (Discontinous Transmission) 
W trosce o nasze akumulatory ;-) i zajętoć sieci (im mniej telefon komunikuje się z sieciš, tym więcej miejsca dla innych i pieniędzy dla operatora) ich częć pozwala na tzw. przerywanš transmisję (włanie DTX). Po prostu, wykorzystane zostało to, że nie mówimy cały czas, tylko również słuchamy (i wtedy telefon może nie nadawać). Aby nasz rozmówca nie usłyszał ciszy (pomyli, że połšczenie zostało przerwane), jego telefon generuje pewien szum (nazywany komfortowym :-)) naladujšcy odbierane w czasie mówienia szumy (patrz Menu 10-78). Na korzystanie z DTX musi pozwalać telefon (Nokia oczywicie może...) i BTS - sprawdzisz to (i ewentualnie ustawisz) w Menu 10-12 i Menu 10-13. 

HLR (Home Location Register) 
Rejestr sieci przechowujšcy informacje zwišzane z abonentami swojej sieci (np. do jakich usług majš dostęp, jaki majš abonament, w zasięgu jakiej sieci się ostatnio znajdowali, itp.). 

IMEI (International Mobile Equipment Identity) 
Niepowtarzalny (15 cyfrowy) numer przyporzšdkowany każdemu telefonowi GSM na wiecie. Można go sprawdzić kodem *#06# (nie tylko w Nokiach) albo w menu serwisowym (Nokia) - włšczasz go kodem *#WAR0ANTY# albo *#WARRANTY# (Nokia 6130). Na podstawie samego IMEI można m.in. okrelić producenta telefonu, miejsce jego wyprodukowania, numer seryjny (tutaj możesz np. zobaczyć takš listę dla Motoroli). Operatorzy mogš nie zezwalać na dostęp do swoich sieci niektórym telefonom - np. kradzionym (sš identyfikowane włanie na podstawie IMEI). Mogš oni się również wymieniać ich listami. 

IMSI (International Mobile Subscriber Identify) 
Niepowtarzalny numer (maksymalnie 15 cyfr) nadawany telefonowi: 

pierwsze trzy cyfry to jego MCC 
następne trzy to MNC 
reszta to niepowtarzalny numer 
IMSI attach 
Czynnoć wykonywana po włšczeniu telefonu. Polega ona na tym, że podaje on sieci informację, że jest już aktywny (można się z nim komunikować - wysłać zaległe SMSy, itp.) i dostaje numer IMSI. Licznik zwišzany z IMSI attach jest w Menu 10-64, to, czy pozwala na to komórka, sprawdzisz w Menu 10-7. 
IMSI detach 
Przy wyłšczeniu telefon informuje z kolei sieć, że nie będzie możliwa komunikacja z nim (i jego IMSI jest już nieaktualny). Licznik zwišzany z IMSI detach jest w Menu 10-64, to, czy pozwala na to komórka, sprawdzisz w Menu 10-7. 

Location Update 
Telefon powinien informować sieć, gdzie go szukać. Jest to nazywane Location Update i wykonywane po zmianie Location Area (lub, gdy utracony zostanie sygnał sieci) lub PLMN (przeniesieniu się w zasięg drugiej sieci lub próbie zalogowania się do niej). Wtedy wiadomoć o Location Update jest przekazywana do nowego MSC/VLR, które przekazuje z kolei informację o położeniu do HLR. Kiedy telefon działa już w nowym MSC/VLR, HLR użytkownika nie identyfikuje go już przez numer przekazywany przez stary MSC/VLR. Pewnš odmianš Location Update sš tzw. PLU, IMSI attach i IMSI detach (telefon je odróżnia w Menu 10-64). Aktualne Location Area możesz sprawdzić w Menu 10-11. 

MSC (Mobile Switching Center) 
Odpowiada za komunikację użytkowników z innymi (np. użytkownikami innych sieci). 

Zdjęcia z MSC sieci Plus GSM w Łodzi (ze strony Wojciecha Markiewicza) 
NCC (National Color Code albo Network Color Code) 
3 bitowy numer (zakres 0-7) używany do rozróżnienia komórek operatorów z różnych krajów (np. przy granicy kraju, gdzie telefon znajduje się w zasięgu różnych sieci) nadajšcych z użyciem BCCH w tym samym kanale FDMA (Frequency Division Multiple Access). Numer ten nie zmienia się w obrębie PLMN. Jest podawany w BSIC każdego BTSa (możesz go sprawdzić np. w Menu 10-2). 
PLMN (Public Land Mobile Network) 
Obszar obsługiwany przez jednego operatora (jednš sieć). Przy jego zmianie telefon wykonuje Location Update. Dużo odnoników do mapek zasięgu polskich sieci (czyli wielkoć ich PLMN) znajdziesz przy opisie BTSów. 

PLU (Periodic Location Update) 
Informowanie sieci przez telefon o tym, w zasięgu jakich komórek (w jakim rejonie kraju) się znajduje. Czynnoć ta jest wykonywana co pewien ustalony (zależny od sieci - np. dla Ery i Plusa sš to 3 h) czas (można go sprawdzić w Menu 10-10). Czas ten jest liczony od ostatniego "kontaktu" z sieciš - rozmowy, wysłania (otrzymania) SMSa, zgłaszania żšdań (np. włšczania przekierowań rozmów) - również wtedy jest ona informowana o położeniu telefonu (jednakże nie jest to rejestrowane w Menu 10-64). Jeżeli telefon nie zgłosi się wtedy do sieci, jest 'wyłšczany' (tzn. sieć nie przyjmie od niego komunikatów bez nowego IMSI attach). Licznik zwišzany z PLU jest w Menu 10-64. 

Skakanie po częstotliwociach (channel hopping) 
Telefon może transmitować informacje z użyciem różnych częstotliwoci - używane sš różne kanały do komunikacji z komórkš (pozwala to redukować interferencję fal i w konsekwencji utratę częci jakoci informacji). I to jest włanie to... To, czy telefon używa tego (podczas połšczenia), sprawdzisz w Menu 10-1, to, czy pozwala na to komórka, w Menu 10-12 (wartoci uaktualniane tylko podczas połšczenia). Do używania channel hopping potrzebne jest tzw. Hopping Sequence Number - patrz Menu 10-2. 

TCH (Traffic Channels) 
Dwukierunkowe, fizyczne kanały do transmisji danych użytkownika (komputerowych albo zakodowanego dwięku). Istnieje kilka ich odmian: 

HR (Half Rate Traffic): przekazywanie danych z maksymalnš prędkociš 6,5 kbit/s. Przy używaniu kanałów HR gorsza jest jakoć dwięku, ale również wolniejsze rozładowywania się akumulatora w telefonie (nawet do 30%). Na jego używanie musi pozwalać sieć (obsługuje go np. Idea - odpowiedniš informację znajdziesz w Menu 10-7) i telefon. W Internecie znalazłem informacje, że kody *HRC0# (włšczanie) i #HRC0# (wyłšczanie) działajš tylko przy oprogramowaniu w wersji 4.33 lub wczeniejszej (Nokia 6110) - w innych modelach Nokii też ? (jeżeli kod działa, telefon się restartuje po jego wprowadzeniu). Jeżeli jednak chcesz użyć tego trybu, to w Nokii 6110 (oprogramowanie 5.24) musisz zmienić w EEPROMIE wartoci odpowiednich komórek pamięci: włšczanie wyłšczanie 
komórka 0070 na 78 
komórka 011F na 84 komórka 0070 na 70 
komórka 011F na 7C 

FR (Full Rate Traffic): przekaz z prędkociš 13 kbit/s, kodowanie algorytmem LPC-RPE (Linear Prediction Coding with Regular Pulse Excitation) 
EFR (Enhanced Full Rate): 13 kbit/s, mechanizm kodowania jest inny niż przy FR (nazywa się ASELP - AlgebraicCode Excitation Linear Prediction i został stworzony przez firmę Nokia i Uniwersytet z Sherbrooke; uznano go za przemysłowy standard dla telefonii GSM). Kodowanie EFR daje lepszš jakoć dwięku przy tej samej prędkoci przesyłania informacji (ale szybsze o ok. 5% wyczerpywanie się akumulatora w telefonie w porównaniu do FR). Tryb ten włšczysz kodem *EFR0#, a wyłšczysz #EFR0# (po użyciu którego z nich telefon powinien się zresetować). Kody te mogš być nieobsługiwane przez niektóre telefony (np. 6110 z pewnymi wersjami oprogramowania). Tryb ten jest obsługiwany np. przez Ideę. To, czy jest używany, sprawdzisz w czasie rozmowy (rodzaj używanego kanału). 
Rodzaj używanego przez telefon kanału możesz sprawdzić w Menu 10-1. 
VLR (Visitor Location Register) 
Rejestr przechowujšcy te same informacje co HLR, ale dla abonentów działajšcych w roamingu (sš one pobrane z HLR ich macierzystych sieci) 


7. Znaczenie poszczególnych testów: 

Chciałbym tu wyranie napisać, że nie jestem pracownikiem żadnej firmy pracujšcej z telefonami GSM, a opis menu monitora sieci opracowałem głównie na podstawie ogólnodostępnych materiałów (wykaz tutaj). Jest to raczej opis użytkownika. Mogłem w nim nie uwzględnić wszystkich możliwoci, zapewne sš tu błędy (mogły np. powstać w wyniku złego tłumaczenia albo wynikać z mojej niewiedzy) i naprawdę dziwne sformuowania (fachowcy od GSM zapewne się umiejš czytajšc je). Nie znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań. Co więcej, strona jest cišgle "under construction" (w trakcie budowy). Zachęcajšce, prawda ? Ale taka jest niestety prawda: firma Nokia nie udostępnia publicznie odpowiednich materiałów - to, co czytasz, to wynik dowiadczeń i obserwacji wielu ludzi (m.in. moich)... 

W wielu miejscach podaję przykładowe zastosowania (w końcu po co TO jest)... 

Dobra, dosyć nudzenia, zaczynamy: 

To, czy który test występuje w Twoim telefonie, zależy: 

od jego modelu i wersji oprogramowania: najwięcej ich występuje w Nokii 5110, mniej w 6150, a najmniej w 6110 - patrz informacje w Fan Klubie Nokii. 
od wersji oprogramowania - im nowsze, tym więcej jest opcji (wymianę oprogramowania można zlecić serwisowi, jego wersję sprawdzisz kodem *#0000#, w Nokii 6130 kodem *#9999#) - przykładowo w Nokii 5110 w Menu 10-89 parametr bbbbbb pokazywany jest dopiero przy oprogramowaniu 5.07. Z wymiany oprogramowania masz jeszcze jednš korzyć: w nowszych jego wersjach poprawiane sš różne błędy (również w monitorze sieci). 
od tego, kto wygrywał oprogramowanie do telefonu: jest ono pisane jest zazwyczaj w C (a póniej tłumaczone (kompilowane) na kod pracujšcego w nim mikroprocesora). Według mojej prywatnej teorii występowanie (i działanie) pewnych testów zależy również od tego, czy w jego kodzie ródłowym były ustawione pewne stałe (programici :-) zapewne zrozumiejš, co staram się napisać). Takim sztampowym przykładem może być Menu 10-38: według opisów angielskich nie jest on włšczany w sprzedawanych telefonach, niemniej jednak cišgle się w nich znajduje (żeby go włšczyć, trzeba ustawić stałš DEV_FT_MEMORY_DUMP_IN_USE w pliku ftd_conf.h (jednym z plików z kodem ródłowym oprogramowania)). Mylę, że podobnie jest z opisami pomocy (w jednych telefonach występujš, w innych nie) - ich obecnoć nie zależy od wersji oprogramowania, tylko od tego, gdzie telefon został kupiony (skšd pochodzi - gdzie miał wgrywane oprogramowanie). Jak sobie poradzić z tym problemem ? Należy zmienić odpowiednie komórki pamięci EEPROM (jakie ? niestety NIE WIEM). Aha, nie jestem pewien, czy również testy zwišzane z DSP (Menu 10-70, 10-73, 10-74, 10-76 (z wyjštkiem parametru ab), 10-77, 10-78 i 10-79) muszš być w ten sposób włšczone (czy też ich działanie (albo niedziałanie) zależy od używanej sieci). 
Jeli masz jakie dodatkowe informacje, sugestie, uwagi, to bardzo proszę o ich przysłanie ! 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o uaktualnieniach, poinformuj mnie ! 
Menu 10-1 
Informacje o trybie komunikacji z komórkš 
abbb ccc ddd 
e ff g mmmm 
nnn ppp 
oooo 
CH RxL TxPwr 
TS TA RQ RLT 
C1 C2 
CHT 



a - H, jeżeli włšczone jest skakanie po częstotliwociach (w przeciwnym razie pole jest puste). Informację o tym telefon podaje również w Menu 10-12 i Menu 10-13. 
bbb - CH (channel): numer kanału używanego do komunikacji z komórkš (dziesiętny). Jeli jest włšczone skakanie po częstotliwociach, numer zmienia się, gdy wywietlacz jest odwieżany. 
ccc - RX: minus nie jest pokazywany, gdy wartoć <=-100. Od tego parametru zależy kilka rzeczy: 
jeżeli wszystkie kanały majš sygnał niższy od -110 dBm, telefon nie monitoruje kanałów. 
jeżeli zaniknie sygnał Twojej macierzystej sieci (np. Ery), telefon monitoruje następnš dostępnš (np. Plusa). 
w przypadku, gdy druga sieć ma doć silny sygnał (np. -85 dBm), a Twoja macierzysta sieć z kolei bardzo słaby (np. -100 dBm), telefon może mieć duże kłopoty z zalogowaniem się do niej (musisz wtedy skorzystać z Menu 10-17 i wymusić używanie konkretnego kanału) 
wartoć parametru RXLev: RX (od) RX (do) RXLev 
mniej niż -110 dBm 0 
-110 dBm -109 dBm 1 
-109 dBm -108 dBm 2 
... ... ... 
-49 dBm -48 dBm 62 
-48 dBm więcej 63 

wartoć wskanika po lewej stronie wywietlacza (podaję w przybliżeniu): RX (od - do) iloć kresek 
od -105 do -100 dBm 0 
od -100 do -95 dBm 1 
od -95 do -90 dBm 2 
od -90 do -85 dBm 3 
więcej niż -85 dBm 4 

ddd - TX: poziom nadawanego sygnału (tylko podczas połšczenia). Jeżeli nadajnik telefonu działa, przed wartociš jest dodawana * (gwiazdka). Im mniejszy, tym większa moc (również wypromieniowywana w kierunku głowy ! - stronę powięconš szkodliwoci telefonii komórkowej znajdziesz w Fan Klubie Nokii (patrz tutaj)) i zużycie baterii. TX (GSM 900) 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2-0 
TX (GSM 1800) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 31 30 29 
dBm 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
Waty 0,012 0,016 0,02 0,025 0,032 0,04 0,05 0,063 0,079 0,1 0,125 0,158 0,2 0,251 0,316 0,398 0,501 0,631 0,794 1 1,26 1,58 2 2,51 3,16 3,98 5 6,31 8 10 12 15,8 20 
Watt = 10(dBm/10)*0,001 
dBm = 10*log(Watt/0,001) 
Telefon (GSM 900) może nadawać z maksymalnš mocš 2 Wat, może się ona zwiększać np. przy korzystaniu z zestawu samochodowego. 
e - TS (Time Slot): (0..7 dla GSM Phase 1 oraz 0..15 dla GSM Phase 2) 
ff - TA (Timing Advance): BTS informuje telefon, o ile wczeniej ma wysłać sygnał (aby ten dotarł na czas do BTSa). To jest włanie ten wskanik. Pozwala on ocenić odległoć telefonu od BTSa: jest ona z przedziału do TA*550 m do (TA+1)*550 m. Przyjmuje wartoci od 0 do 63 (oczywicie: im mniejsza, tym lepiej). Uaktualniany przy komunikacji z sieciš (odbieranie (wysyłanie) SMSów, rozmowa, zgłaszanie żšdań) - korzystaniu np. z kanałów SDCC i TFR. 
g - RXQUAL_SUB (stopa błędów w transmisji przy włšczonym DTX (stan DTX można sprawdzić w Menu 10-12)): okrela, jak dużo błędów w połšczeniu telefon musi poprawiać, aby była możliwa rozmowa. Zakres 0 - 7 (0 - oznacza, że żadnych, powyżej 5 jest duża szansa na przerwanie rozmowy). Im większa wartoć, tym bardziej rozmowa jest urywana... Wartoć RQ 0 1 2 3 4 5 6 7 
Maksymalna iloć błędów <0,2% <0,4% <0,8% <1,6% <3,2% <6,4% <12,8% >12,8% 

mmmm - RLT (Radio Link Timeout): jeli wartoć jest ujemna, pokazywane jest 0. Parametr może przyjšć maksymalnie wartoć 64. Jeżeli telefon używa innego kanału niż TCH, pokazywane jest xx. 
nnn - parametr C1 
ppp - parametr C2. Jeżeli telefon obsługuje tylko GSM Phase 1, pokazywana jest tutaj wartoć C1. 
oooo - rodzaj kanału używanego przez telefon: AGCH (Access Grant Channel) - jest to kanał używany przez BTSa do poinformowania telefonu o tym, jakiego kanału powinien użyć (jest odpowiedziš BTSa na na RACH) - przyporzšdkowywujšcy telefon do SDCCH 
BCCH (Broadcast Control Channel) - kanał w kierunku BTS-telefon, który zawiera on dokładne informacje o sieci (potrzebne do identyfikacji i dostępu do niej) - np. 
jak często telefon ma informować sieć, gdzie się znajduje (wartoć licznika T3212 - dokładniejszy opis w Menu 10-10) 
o tym, czy w sieci używane jest skakanie po częstotliwociach 
parametr CELL_RESELECT_HYSTERESIS (patrz opis parametru C2) 
parametr CELL_BARRED (informujšcy, czy komórka jest testowana, czy oddana do normalnego użytku - telefon może go ignorować i używać również tych testowanych - patrz Menu 10-19) 

THR0 TCH HR podkanał 0 
THR1 TCH HR podkanał 1 
TFR TCH FR 
TEFR TCH EFR 
F144 TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkoć 14.4 kbps 
F96 TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkoć 9.6 kbps 
F72 TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkoć 7.2 kbps 
F48 TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkoć 4.8 kbps 
F24 TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkoć 2.4 kbps 
H480 TCH HR - transmisja danych komputerowych, prędkoć 4.8 kbps, podkanał 0 
H481 TCH HR - transmisja danych komputerowych, prędkoć 4.8 kbps, podkanał 1 
H240 TCH HR - transmisja danych komputerowych, prędkoć 2.4 kbps, podkanał 0 
H241 TCH HR - transmisja danych komputerowych, prędkoć 2.4 kbps, podkanał 1 
FA TCH FR - używany tylko do szybkiej sygnalizacji przy handoverach 
(FACCH - Fast Associated Control Channel) 
FAH0 TCH HR - używany tylko do szybkiej sygnalizacji przy handoverach 
(FACCH - Fast Associated Control Channel), podkanał 0 
FAH1 TCH HR - używany tylko do szybkiej sygnalizacji przy handoverach 
(FACCH - Fast Associated Control Channel), podkanał 1 
SDCC SDCCH (Stand-alone Dedicated Control Channel) - używany do sygnalizacji systemowej: 
ustanowienia połšczenia 
weryfikacji użytkownika 
wykonywania Location Update 
przyporzšdkowania do TCH 
przesyłania SMSów 

CCCH (Common Control Channel ?) - używany, gdy telefon czuwa (nie nadaje ani nie odbiera danych) 
CBCH (Cell Broadcast Channel) - kanał w kierunku BTS-telefon używany do nadawania komórkowego (jego odbiór np. w Nokii 5110 włšczysz w Menu 2-5 i Menu 4-2-2, w Nokiii 6110 w Menu 1-5 i Menu 4-4-2; obsługuje go jak na razie Plus i Idea) 
CCHR połšczenie kanałów CCCH i CBCH 
SEAR telefon szuka sieci 
NSPS (No Serv Power Save) - telefon nie jest w zasięgu sieci, włšczone oszczędzanie energii (informację o tym, czy karta SIM może zatrzymywać zegar w trybie oszczędzania energii, znajdziesz w Menu 10-51) 

Uwaga ! 
Opisy kanałów (z niewielkimi zmianami) sš wzięte ze strony p. Andrzeja Górnego (powięconej również monitorowi sieci). 
Daje się zauważyć powišzanie pomiędzy poziomem sygnału odbieranego (RX) i mocš nadawania telefonu (TX): im słabszy jest ten pierwszy, tym mocniejsza jest ta druga (podaję przykładowe zmierzone dane dla Nokii 6110 przy korzystaniu z kanałów SDCC i TFR): 
RX TX 
od -38 do -49 dBm 19 
od -68 do -75 dBm 9-14 (0,032 - 0,316 Wata) 
od -79 do -85 dBm 7-9 (0,794 - 0,032 Wata) 
od -85 do -93 dBm 5-7 (2 - 0,794 Wata) 

To, czy telefon używa kanału CCCH czy CBCH (w przypadku, gdy komórka nie obsługuje nadawania komórkowego - można to sprawdzić w Menu 10-7), zależy od jego wersji oprogramowania i od tego, czy włšczony jest odbiór takiego nadawania. Przykładowo: Nokia 5110 z oprogramowaniem 5.04 używa kanału CBCH, gdy włšczysz jego odbiór w Menu 2-5 lub Menu 4-2-2 (CCCH, gdy je wyłšczysz). Mylę więc, że opłaci się wyłšczyć go, gdy nie obsługuje go sieć - sprawdzisz to w Menu 10-7 (przypuszczalnie możesz zaoszczędzić w ten sposób trochę energii). Zostało to poprawione (tzn. telefon korzysta wtedy z kanału CCCH niezależnie od ustawienia opcji "Serwis informacyjny" ("Info service") oraz "Informacja o sieci" ("Cell info display")) przy oprogramowaniu 5.07. 
W zależnoci od parametru ccc (RX) możesz ustawić lepiej antenę (szczególnie kierunkowš) niż opierajšc się na wskaniku po lewej stronie wywietlacza ! Jeli chodzi o zasięg sieci, to taka mała rada praktyczna: nie dotykaj anteny telefonu (możesz zresztš sprawdzić, o ile może zmniejszyć się poziom odbieranego sygnału po przytrzymaniu jej palcami) ! 

Parametr TA możesz wykorzystać (oprócz sprawdzania odległoci od BTSa) również do pomiaru prędkoci (np. samochodu, którym jedziesz). Poważnie ! Musi być spełnione kilka warunków: 

droga powinna być prosta (bez zakrętów) 
telefon w czasie pomiaru musi korzystać z 1 BTSa 
sam BTS musi być dosyć blisko drogi 
A teraz trochę matematyki: 

Z twierdzenia Pitagorasa: 
a2 = c2 + e2 
b2 = c2 + f2 

Stšd: 
e = 
f = 

Teraz d = e - f = - 

Skoro znasz: 

drogę, którš przebył samochód (na rysunku: długoć odcinka d; możesz jš obliczyć na podstawie znajomoci odcinków a, b (sš to odpowiednie wielokrotnoci 513 m (można tak przyjšć dla uproszczenia) odczytane na podstawie TA) i c (piszę o nim dalej)) 
czas, w którym się zmieniał TA (do pomiaru wystarczy zegarek ze stoperem) 
to możesz oblicz swojš prędkoć. 
Błšd takiego pomiaru zależy od: 
odległoci BTSa od drogi (odcinek c) 
samej prędkoci 
odległoci samochodu od BTSa (im większa, tym błšd zależy mniej od długoci odcinka c) 
A teraz konkretny przykład: 
TA miał wpierw wartoć 2, która po 15 sekundach zmieniła się na 1. 
Wyniki pomiaru były następujšce: 
123,120 km/h (BTS 0 m od drogi) 
124,320 km/h (100 m od drogi) 
128,160 km/h (200 m) 
135,600 km/h (300 m) 
Możesz rednio przyjšć, że odcinek c jest równy 100 m (albo 0, gdy liczysz w pamięci - wtedy d = e - f), a prędkoć jest liczona z błędem 5 km/h. 


Menu 10-2 
Następne parametry sieci 
aa b c Bdd 
ee f 
ggg hh iii 
H=j mm nn 
PM RAR Ro BC 
RelR QLF 
CRO TO PenT 
H MAIO HSN 



aa - tryb pagingu: 
NO : normalny 
EX : rozszerzony 
RO lub SB : reorganizacja pagingu 
b - RAR (Random Access Retransmission): maksymalna iloć transmisji z użyciem kanału RACH (Random Access Channel - kanał telefon-BTS używany do zgłaszania proby o dostęp do sieci np. przy logowaniu) 
c - jeżeli telefon działa w roamingu, wywietla się literka R (w przeciwnym razie pole jest puste). Informacja ta jest również podawana na wywietlaczu na samej górze. 
dd - wartoć BSIC dla używanej komórki 
ee - tutaj znajdziesz przyczynę zakończenia ostatniego połšczenia (parametr ten jest również podawany w Menu 10-63 i Menu 10-39 (w tym ostatnim menu znajdziesz wyjanienia - patrz opis pierwszego parametru)) 
f - RXQUAL_FULL (stopa błędów w transmisji przy wyłšczonym DTX (stan DTX można sprawdzić w Menu 10-12)): okrela, jak dużo błędów w połšczeniu telefon musi poprawiać, aby była możliwa rozmowa. Zakres 0 - 7 (0 - oznacza, że żadnych, powyżej 5 jest duża szansa na przerwanie rozmowy). Wartoć RQ 0 1 2 3 4 5 6 7 
Stopa błędów <0,2% <0,4% <0,8% <1,6% <3,2% <6,4% <12,8% >12,8% 

ggg - Cell reselect offset: zakres 0 - 63 (wartoci należy mnożyć przez 2 dB), 'xxx' przy nadawaniu. Potrzebny do obliczenia C2. 
hh - Temporary offset: zakres 0 - 7 (wartoci należy mnożyć przez 10 dB, 70 dB oznacza nieskończenie długi czas), 'xx' przy nadawaniu. Potrzebny do obliczenia C2. 
iii - Penalty time: zakres 0 - 31 (wartoć należy mnożyć przez 20 s), 'xxx' przy nadawaniu. Potrzebny do obliczenia C2. 
j - informacja, czy włšczone jest skakanie po częstotliwociach: 
0 - nie (używany jest pojedyńcza częstotliwoć - tzw. RF (Radio Frequency)) 
1 - tak (używane sš różne RF (Radio Frequency)) 
mm - MAIO (Mobile Allocation Index Offset). Zakres od 0 do 63, 'xx' gdy j=0 (tzn. gdy nie ma skakania po częstotliwociach - to ostatnie możesz też sprawdzić w Menu 10-12) 
nn - HSN (Hopping Sequence Number). Zakres od 0 do 63, 'xx' gdy j=0 (tzn. gdy nie ma skakania po częstotliwociach - to ostatnie możesz też sprawdzić w Menu 10-12) 
Menu 10-3 
Informacje o aktualnie używanej i sšsiednich komórkach 
aaabbbcccddd 
aaabbbcccddd 
aaabbbcccddd 
ef gh 

Znaczenie poszczególnych linijek: 

informacje o aktualnej komórce 
1 sšsiednia komórka 
2 sšsiednia komórka 
e,f dotyczš 1 sšsiedniej komórki, g,h 2 sšsiedniej komórki 
aaa - CH (channel): numer kanału używanego do komunikacji z komórkš (dziesiętny) 
bbb - wartoci C1 wywietlane tylko w trybie czuwania. W trybie aktywnym (np. połšczenie) wywietlana literka B i wartoci BSIC dla danej komórki 
ccc - RX: Minus nie jest pokazywany, gdy wartoć <=-100. Pozwala on obliczyć wartoć parametru RXLev: RX (od) RX (do) RXLev 
mniej niż -110 dBm 0 
-110 dBm -109 dBm 1 
-109 dBm -108 dBm 2 
... ... ... 
-49 dBm -48 dBm 62 
-48 dBm więcej 63 

ddd - parametr C2 
e,g - pokazuje się F, jeżeli komórka jest na zabronionym obszarze (w przeciwnym razie pole jest puste) 
f,h: 
B oznacza komórkę testowanš (telefon może korzystać z testowanych komórek - trzeba to włšczyć w Menu 10-19) 
N - oddanš do normalnego użytku 
L - oznacza niski poziom 
w innych wypadkach pole jest puste. 
Menu 10-4, 10-5 
Informacje o sšsiednich komórkach 
aaabbbcccddd 
aaabbbcccddd 
aaabbbcccddd 
ef gh ij 

Znaczenie poszczególnych linijek: 

3 (6) sšsiednia komórka 
4 (7) sšsiednia komórka 
5 (8) sšsiednia komórka 
e,f dotyczš 3 (6) sšsiedniej komórki, g,h 4 (7) sšsiedniej komórki, i,j 5 (8) sšsiedniej komórki 
Znaczenie literek jest takie jak w Menu 10-3 (literka i oznacza to samo co e, za j to samo co f) 
Menu 10-6 
Informacje o "preferowanych" i zabronionych sieciach włożonej do telefonu karty SIM. 
aaabb aaabb 
aaabb aaabb 
aaabb aaabb 
aaabb aaabb 


Znaczenie poszczególnych linijek: 
sieć macierzysta 1 sieć, do której miała zabroniony dostęp 
1 "preferowana" sieć 2 sieć, do której miała zabroniony dostęp 
2 "preferowana" sieć 3 sieć, do której miała zabroniony dostęp 
3 "preferowana" sieć 4 sieć, do której miała zabroniony dostęp 


sieć macierzysta - to jej operatorowi płacisz rachunki :-(. Po jej ręcznym wybraniu (w Nokii 5110 Menu 4-2-4) telefon sygnalizuje "Home network selected" ("Wybrano własnš sieć")) 
"preferowana" sieć - sieć, do której karta SIM mogła się zalogować (będšc w jej zasięgu) - np. w roamingu. 
sieć, do której miała zabroniony dostęp - była w jej zasięgu, ale przez brak odpowiednich umów nie mogła z niej skorzystać... 
aaa - MCC (Mobile Country Code) - kod kraju, w którym działa sieć (260 dla Polski) w kodzie BCD 
bb - MNC (Mobile Network Code) - kod sieci (w Polsce: 01 dla Plusa, 02 dla Ery, 03 dla Idei) w kodzie BCD. W przypadku, gdy używasz telefonu w systemie DCS 1900 (np. Nokia 6190), numer ten może mieć trzy cyfry. 
Po co w ogóle sš zapisywane takie listy na karcie SIM ? Dzięki nim: 
telefon nie traci energii na logowanie się do sieci, do których karta SIM ma zabroniony dostęp (wystarczy to raz sprawdzić, zapamiętać i nie powtarzać całej procedury sprawdzania od nowa) 
przy automatycznym wybieraniu sieci w pierwszej kolejnoci używa tych, w których wczeniej działał (czyli włanie "preferowanych"). 
Listę sieci "preferowanych" zapisuje telefon (Nokia umieszcza tam ostatnio wybrane (w RĘCZNYM wyborze) sieci - oczywicie bez sieci macierzystej oraz zabronionych; możesz jš również edytować np. w Motorolach i Alcatelach). Czasami robi to również operator (tzn. przed sprzedaniem karty zapisuje na niej zarówno sieci "preferowane" jak i zabronione (wiadome jest np., że z kartš Idei nie zalogujesz do Plusa - można to już zapisać w procesie programowania karty)). Obie te listy możesz zmienić korzystajšc z programu SIMedit (niestety, po czesku :-( )... 
Tutaj albo tutaj możesz natomiast znaleć spis parametrów MCC i MNC dla różnych sieci. 
Na podstawie tego menu możesz więc sprawdzić (z dosyć dużym prawdopodobieństwem - NIE ZAWSZE !), gdzie była ostatnio używana karta SIM (w kraju, za granicš) albo gdzie jedził jej posiadacz... 


Menu 10-7 
Informacje o aktualnej komórce 
E A H C I BR 
a b c d e fg 
ECSC 2Ter MB 
h i j 


a - 1, gdy możliwe jest połšczenie z telefonem alarmowym (chyba 112) 
b - 1, gdy możliwe jest IMSI attach oraz IMSI detach 
c - 1, gdy komórka może używać kanałów HR 
d - 1, gdy nadawane sš wartoci C2 
e - 1, gdy informacje systemowe 7 i 8 (system information 7 and 8) sš nadawane 
f - 1, jeżeli komórka obsługuje nadawanie komórkowe (kanał CBCH) 
g - 1, gdy możliwe jest powtórne nawišzywanie transmisji (cell re-establishment) 
Tylko w telefonach dualnych (GSM 900/1800 - np. Nokia 6150) pojawiajš się dwie ostatnie linijki: 
h - w trybie czuwania pojawia się 1, gdy obsługiwane jest wysyłanie ECSC (Early Classmark). W czasie rozmowy pojawia się tutaj x. 
i - w trybie czuwania pojawia się 1, jeżeli obsługiwane sš komunikaty 2-Ter. W czasie rozmowy pojawia się tutaj x. 
j - tutaj znajdziesz informację (jeżeli jest to obsługiwane), jakie komórki z obu częstotliwoci (900 i 1800 MHz) sš pokazywane (wartoć parametru MULTIBAND_REPORTING): 
0 - pokazywane jest 6 najmocniejszych komórek (ze znanym i dozwolonym do użycia MNC z BSIC) niezależnie od używanej przez nie pasma częstotliwoci (900 albo 1800 MHz). 
1 - pokazywana jest najmocniejsza komórka (ze znanym i dozwolonym do użycia MNC z BSIC) w każdym pasmie częstotliwoci na licie BA, wyłšczajšc pasmo częstotliwoci używanej komórki. Pozostałe pozycje powinny być użyte do pokazywania komórek w pasmie używanej komórki. Jeżeli sš nadal wolne pozycje, znajdš się tam następne najmocniejsze i rozpoznane komórki z innych pasm (niezależnie od użytego przez nie pasma). 
2 - podobnie jak przy 1, ale na poczštku sš pokazywane dwie najmocniejsze komórki (ze znanym i dozwolonym do użycia MNC z BSIC) w każdym pasmie... 
3 - poczštkowo pokazywane sš trzy najmocniejsze komórki... 
Menu 10-10 
Informacje sieciowe 
TMSIaaaaaaaa 
T321:bbb/ccc 
PRP:d ee ff 
ggggg hhh 
TMSI(hex) 
T3212ctr/tim 
PaRP DSF AGC 
AFC Ch 



aaaaaaaa - TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): numer nadawany każdemu telefonowi działajšcemu w sieci (np. po włšczeniu, rozmowie, wysłaniu (odebraniu) SMSa, zgłoszeniu żšdania, PLU). Wartoć z karty SIM (po otrzymaniu nowego numeru z sieci jest on na niej zapisywany). Podawana szesnastkowo. 
bbb - wartoć tzw. licznika T3212: telefon co jaki czas informuje sieć, gdzie się znajduje (wykonuje tzw. PLU). Liczba bbb oznacza czas, jaki minšł od ostatniej aktualizacji i przyjmuje zakres od 0 do wartoci liczby ccc (gdzie 1 oznacza 6 minut, 2 - 2 * 6min = 12min, itd.). Licznik ten jest również zerowany po zakończeniu rozmowy, otrzymaniu (wysłaniu) SMSa, zgłaszaniu żšdania do sieci - np. dotyczšcego przekierowywań rozmów (jednakże wtedy telefon nie zmienia wartoci liczników z Menu 10-64). 
ccc - maksymalna wartoć tzw. licznika T3212: przedział czasu, co jaki telefon wysyła informację o swoim położeniu - wykonuje tzw. PLU (zakres od 1do 240, gdzie 1 oznacza 6 min pomiędzy aktualizacjami, 240 oznacza 24 godziny (240*6min)). Liczbę tę otrzymuje telefon z sieci (jeżeli jest równa 0, oznacza to, że sieć nie pobiera informacji o położeniu) - np. dla Ery i Plusa jest równa 30 (3h) 
d - Paging Repeat Period, czasami okrelany jako DRX (Dincontinuous Receive): odstęp czasu, z jakim telefon musi włšczać odbiornik, żeby sprawdzić, czy kto do nas dzwoni (zakres od 2 do 9 - im większy, tym jest to robione rzadziej i telefon zużywa mniej energii). Z tym parametrem wišże się jedna ciekawostka: czasy czuwania i pracy baterii sš najczęciej podawane przy wartoci 9 tego parametru. 
ee - DSF (Downlink Signalling Failure). Jeżeli jest ujemna, pokazywane jest 0. Maksymalna wartoć to 45. Kiedy telefon używa kanału TCH, pokazywane jest xx. 
ff - AGC (Automatic Gain Control) - automatyczna regulacja wzmocnienia toru odbiornika telefonu. Im mocniejszy jest sygnał z BTSa, tym wartoć ta maleje (pokazujšc jak odbiornik telefonu zmniejsza swoje wzmocnienie, by uniknšć przesterowania). Jest ona poprawnie podawana tylko w czasie używania kanału TCH/SDCCH (np. rozmowy) i przyjmuje wartoci z zakresu 0 - 93. 
ggggg - w angielskich opisach jest to "VCTCXO AFC DAC control" przyjmujšca wartoci z zakresu -1024 - 1023. W pomocy jest opisana jako AFC (Automatic Frequency Control) - automatyczne dostrajanie odbiornika telefonu do częstotliwoci nadawanego przez BTS sygnału. Im bardziej ta wartoć odbiega od 0, tym więcej odbiornik telefonu musi korygować swojš częstotliwoć (zależy ona od kanału używanego do komunikacji z BTSem - patrz Menu 10-1), by "dopasować" się do BTSa. 
hhh - CH (channel): numer kanału używanego do komunikacji z komórkš (podany dziesiętnie) 
Informację o tym, ile razy telefon wysyłał informację o swoim położeniu, znajdziesz w Menu 10-64. Jeżeli np. wysyłałe(a) ostatnio SMSa, możesz w przybliżeniu okrelić (z dokładnociš do 6 min), kiedy to nastšpiło (o ile było to nie dłużej niż 3h (dla Ery i Plusa)) - sprawd wartoć parametru bbb. 

Menu 10-11 
Identyfikacja używanej sieci 
CC:aaa NCbbb 
LAC:ccccc 
CH : ddd 
CID:eeeee 


aaa - MCC (Mobile Country Code): kod kraju, w którym działa sieć (260 dla Polski). Podawany dziesištkowo. 
bbb - MNC (Mobile Network Code): kod sieci (w Polsce: 01 dla Plusa, 02 dla Ery, 03 dla Idei). W telefonie w systemie DCS 1900 (np. Nokia 6190) numer ten może mieć trzy cyfry. Podawany dziesištkowo. 
ccccc - LAC (Location Area Code): kod regionu (dziesištkowy lub szesnastkowy), w którym działa komórka. Wielkoć obszaru, na którym nie zmienia się LAC komórek, zależy od sieci. Po zmianie LAC telefon wykonuje Location Update. 
ddd - CH (channel): numer kanału używanego do komunikacji z komórkš (dziesiętny) 
eeeee - CID (Cell Identifier): numer używanej komórki (każda ma swój niepowtarzalny w danym regionie) podawany dziesištkowo lub szesnastkowo (zależy od sieci i obszaru) 
Telefony GSM identyfikujš sieć na podstawie numerów MCC i MNC (ich spis jest tutaj albo tutaj). Napisy 'ERA GSM', 'Plus GSM' czy 'Idea' pokazywane na wywietlaczu sš zapisane w pamięci telefonu (tzn. to producent decyduje, że będš takie, a nie inne). W momencie, gdy zaczyna działać nowa sieć, uaktualniane jest jego oprogramowanie (dopiero po tym zabiegu może on wywietlać jej nazwę literowš). Nazwy literowe mogš być również zmienione np. w serwisie przy pomocy odpowiednich programów (np. WinTesli). 
Przy opisie BTSów znajdziesz adresy stron zawierajšcych np. ich listy z podanymi lokalizacjami, LAC i CID (dla polskich sieci oczywicie) 

Menu 10-12 
Parametry sieci 
CIPHER :aaa 
HOPPINNG:bbb 
DTX :ccc 
IMSI :ddd 


aaa: 
OFF: telefon nie nadaje 
A51: telefon nadaje, dane sš kodowane algorytmem A5/1 
A52: telefon nadaje, dane sš kodowane algorytmem A5/2 
bbb - czy jest używane (ON)/wyłšczone (OFF) skakanie po częstotliwociach 
ccc - czy jest używane (ON) czy nie (OFF) przerywanej transmisji (DTX) przez telefon 
ddd - czy jest dozwolone (ON) IMSI attach 
Wartoci w tym menu sš uaktualniane tylko, gdy telefon korzysta z kanału TCH. 
Menu 10-13 
To menu pozwala ustawić, czy telefon ma korzystać z mechanizmu przerywanej transmisji (DTX) - o ile pozwala na to BTS. 
aaaaaaaaaa 
DTX(DEF):bbb 
DTX(BS) :ccc 
$ 


aaaaaaaaaaaa: informacja, czy telefon używa DTX: 
DTX:ON - tak, używa 
DTX:OFF - nie używa 
DTX:DEF - telefon używa albo nie (zależy od domylnego ustawienia - parametru bbb) 
NOTALLOWED - telefon nie może "samodzielnie" decydować, czy ma używać DTX, czy nie (BTS na to nie pozwala) 
bbb - domylne ustawienie DTX. Wartoci ON albo OFF. 
ccc - wartoć DTX z BTS (na uplinku - kanale służšcym do komunikacji w kierunku telefon-BTS): 
MAY - BTS pozwala "decydować" telefonowi, czy ma korzystać z DTX 
USE - BTS wymusza używanie DTX 
NOT - BTS nie pozwala korzystać z DTX 
Jeżeli BTS na to pozwala (tzn. jeżeli ostatni parametr w tym menu przyjmuje wartoć MAY), to przez bezporednie wejcie do tego menu możesz ustawiać, czy telefon ma korzystać (czy nie) z DTX. 

Menu 10-14 
Przez bezporednie wejcie do tego menu, możesz zmienić wartoć aa z 01 (wartoci domylnej) na 00 (albo odwrotnie). 
SCREENING $ 
INDICATOR 
IS aa 
$ 


Menu 10-17 
Pozwala włšczyć testowanie przez telefon jednego konkretnego kanału używanego do kontaktu z komórkš (telefon nie szuka wtedy kanału o najsilniejszym sygnale, tylko korzysta z podanego przez Ciebie: dla GSM 900 poprawne sš kanały 1-124, dla GSM 1800 512-885). Każda sieć GSM ma przyporzšdkowane dla siebie kanały z podanych zakresów (tzn. Plus nie może korzystać z kanałów Ery i odwrotnie). Poniżej podaję najbardziej prawdopodobny podział dla GSM 900 w Polsce: 

Plus: kanały 1-14 oraz 37-67 
Era: 15-36 oraz 68-90 
Idea: 91 - 124 (albo 91 - 122) 
Możesz tu podawać kanały dowolnej sieci (jeżeli masz do niej zabroniony dostęp, wywietlane będš wprawdzie jej parametry, ale nie będzie możliwe wykonywanie połšczeń (z wyjštkiem telefonów alarmowych), itp.) Po włšczeniu testu nie będzie możliwe przeprowadzanie handoverów. 
Aby włšczyć test, należy (czasami ta procedura nie działa - pomaga np. wyłšczenie i włšczenie telefonu; nie wiem, dlaczego tak się dzieje): 

zapisać (zmienić) żšdany kanał na pozycji 33 w ksišżce telefonicznej na karcie SIM (jeżeli wpiszesz tam 0, test nie będzie się włšczał !). Nie jest to jednak konieczne (o ile numer ten był tam wczeniej zapisany - sprawdzisz to np. kodem 33#). 
przejć do Menu 10-17 
jeszcze raz wejć bezporednio do Menu 10-17 
wyłšczyć i włšczyć telefon 
Jeżeli chcesz wyłšczyć test: 
wejd bezporednio do Menu 10-17 
wyłšcz i włšcz telefon (czasami nie jest to konieczne - lepiej jednak tak zrobić) 
Ciekawe wyniki uzyskiwałem, gdy (zgadnij, dlaczego ?): 
telefon miał włšczony test 
w Menu 10-19 zmieniałem ustawienie na REVERSE 
wyłšczałem test, ale nie telefon (tzn. w celu wyłšczenia testu tylko raz wchodziłem bezporednio do Menu 10-17) 
W takich wypadkach telefon potrafił "skakać" po kanałach i monitorować kanały różnych sieci (nie tylko mojej) - mogłem np. obejrzeć LAC, CID używanych komórek. Co więcej, nie potrafił się zalogować do mojej macierzystej sieci (chociaż wywietlał dane jej kanału). Kilka razy udało mi się uzyskać komunikat "Insert SIM card" (albo "SIM card rejected") - ten efekt wynikał prawdopodobnie z błędu w oprogramowaniu. Po wyłšczeniu i włšczeniu telefonu wszystko wracało do normy. 
Opisany przeze mnie efekt możesz wykorzystać do szybszego rozładowania akumulatora (jednakże wtedy Twój telefon nie będzie dostępny w sieci). 
Ponieważ Nokie serii 51xx/61xx nie posiadajš możliwoci "wymuszenia" zapisywania numeru pod okrelonš pozycjš w ksišżce telefonicznej, poleciłbym: 
sprawdzenie, czy mamy już zapisany jaki numer pod tš pozycjš (wpisujemy 33#) 
jeżeli telefon wywietlił 'Błędna pozycja' ('Invalid location'), wpisujemy tyle telefonów do ksišżki, aż nie zobaczymy tego komunikatu (powtarzajšc oczywicie sprawdzanie z punktu 1) 
po wywietleniu się numeru musimy dojć do tego, jaka jest nazwa, pod którš jest on zapisany w ksišżce telefonicznej. Można to zrobić na dwa sposoby: 
po prostu przypomnieć sobie (albo przejrzeć całš ksišżkę telefonicznš) 
wyłšczyć nadajnik telefonu w Menu 10-45 i zadzwonić pod ten numer (telefon przy wybieraniu numeru wywietli nazwę przypisanš do numeru - znajdziesz jš również na licie ostatnio wybieranych połšczeń) 
edytujemy ksišżkę telefonicznš (ten numer) - możemy np. zmienić nazwę albo numer (kanału) 
gdy telefon spyta się, czy zastšpić stary numer nowym czy zapisać pod innš pozycjš, wybieramy to pierwsze 
Do zapisania numeru pod okrelonš pozycjš można użyć również innych modeli Nokii (np. 2110) albo telefonów innych producentów. 



BTS TEST $ 
OFF 
$ 

BTS TEST $ 
ON 
$ 



Wbrew pozorom (wszak telefon automatycznie szuka najlepszego dla nas sygnału) włšczenie tego testu może się przydać, gdy: 
chcesz wymusić korzystanie z konkretnej komórki (np. chcesz sprawdzić, czy możliwe jest skorzystanie z komórki znajdujšcej się 20 km od Ciebie) 
nie chcesz działać w roamingu (podwyższa to przecież opłaty) np. przy granicy kraju (telefon uznał, że sygnał sieci sšsiada jest mocniejszy i z niego korzysta) - przełšczasz na kanał używany przez Twojš macierzystš sieć i już... 
druga dostępna sieć ma doć silny sygnał (np. -85 dBm), a Twoja macierzysta sieć z kolei bardzo słaby (np. -100 dBm) - bez użycia kanału Twojej sieci telefon może mieć duże kłopoty z zalogowaniem się do niej 
chcesz monitorować stan kanału, którego sygnał jest słabszy niż -110 dBm (przy tej wartoci normalnie telefon przestaje to robić) 


Menu 10-18 
To menu pozwala włšczyć na stałe podwietlanie wywietlacza i klawiszy (LIGHTS ON). Jest to wietny sposób na szybsze rozładowywanie baterii. W ten sposób firma Nokia ufundowała nam również lampkę - możesz z jej pomocš np. sprawdzić rozkład jazdy, położenie na mapie, być lepiej widoczny na drodze :-), itd. Jest tylko jeden warunek: musisz mieć włšczony ten test w monitorze sieci. 
Jeżeli je włšczymy i wyłšczymy, wiatełko wyłšczy się na stałe (nie będzie reagować na klawisze) na kilka minut (dobre do gier - oszczędza akumulator)... 

wiatełko możesz też włšczyć na stałe, jeżeli podłšczysz zestaw samochowy (albo go zasymulujesz - patrz Menu 10-75). I to BEZ włšczonego monitora sieci (ani tymbardziej żadnego testu) ! 



Zmiana przez bezporednie wejcie do tego menu. 



LIGHTS $ 
OFF 
$ 

(ustawienie domylne) 

LIGHTS $ 
ON 
$ 


Menu 10-19 
Każdy operator przed oddaniem do normalnego użytku (po naprawie, wybudowaniu...) stacji bazowej (BTS) testuje wchodzšce w jej komórki. Normalny telefon GSM odczytuje tę informację i nie próbuje z nich skorzystać. Korzystajšc z tego menu możesz jednak ustawić swój tak, że będzie to robił (należy ustawić na DISCARD) - możesz w ten sposób "powiększyć" zasięg swojej sieci (np. obecnie jest to jedyna metoda pozwalajšca korzystać z budowanej (testowanej) Idei pracujšcej w pamie 900 MHz). 
Jeżeli chcesz, aby telefon próbował korzystać tylko z testowanych komórek, ustawiasz to menu na REVERSE (jezeli nie ma takich w okolicy, możesz spowodować, że nikt nie będzie mógł zadzwonić z Twojego telefonu ani dodzwonić się do Ciebie - dobre, jak chcesz zablokować telefon ?). 

Przy ustawieniu na ACCEPTED telefon używa tylko oddanych do użytku komórek (zachowuje się jak każdy inny). 



Informacja o statusie komórki nadawana jest w kanale BCCH jako wartoć parametru CELL_BARRED. Zmiana ustawienia przez bezporednie wejcie do tego menu (jeżeli jednak wczeniej włšczyłe(a) test w Menu 10-17, używana komórka może mieć inny status niż tutaj wybrany (np. tutaj wybrałe(a) tylko komórki testowane, a telefon korzysta z normalnej)). 

Po zmianie ustawienia telefon je uwzględnia przy następnych pomiarach jakoci sygnału (żeby mu pomóc, możesz spróbować wykonać połšczenie, zmusić go do szukania sieci (ustawić jej ręczny wybór) albo po prostu przez dłuższy czas trzymać jego antenę (np. palcami)). 

Czasami telefon może nie znajdować komórek o ustawionym tu statusie i wywietlać dane komórek drugiej sieci o tym statusie (np. kiedy ustawiłem to menu na REVERSE i telefon zaczšł mi wywietlać testowane komórki Plusa (bo nie znalazł takowych w Erze)). Informacje o statusie komórek znajdziesz w Menu 10-1do Menu 10-5. 



CELL BARR$ 
ACCEPTED 
$ 

Telefon zachowuje się jak każdy inny (domylnie) 

CELL BARR 
REVERSE 
$ 

Używane sš tylko testowane komórki 

CELL BARR 
DISCARD 
$ 

Korzystasz ze wszystkich możliwych komórek 


Menu 10-20 
Informacje o baterii i trybie pracy telefonu aaa bbbbb 
Tccc ddd 
Ceee Wfff 
gggg hhhh 
BatVol ChMod 
BTemp ChTime 
ChrgVol Pwm 
BTyp BFDC 



aaa - wartoć napięcia baterii (V/100 - przykładowo 7.19V jest pokazywane jako 719). Zakres 0.00 - 9.99 V 
bbbbb - informacje o ładowaniu baterii: 
xxxxx - nie podłšczono ładowarki albo nie ma procesu ładowania 
BatCk - sprawdzanie stopnia naładowania akumulatora (dzieje się tak np. po każdej rozmowie w trakcie ładowania akumulatora NiMH) 
BSIFa - ładowanie zostało przerwane (błšd sprawdzania BSI) 
CelBr - ładowanie zostało przerwane (która z cel akumulatora ma defekt) 
ChaCk - EM sprawdza ładowarkę 
Charg - ładowanie 
ColdC - ładowanie zimnej baterii 
ColdM - akumulator jest zimny, trwa ładowanie podtrzymujšce 
CurFa - ładowanie zostało przerwane (błšd sprawdzania natężenia pršdu z ładowarki) 
DisCh - rozładowywanie akumulatora 
Faile - błšd 
FastC - szybkie ładowanie 
FullM - akumulator pełny, trwa ładowanie podtrzymujšce 
F_Che - sprawdzanie procesu szybkiego ładowania 
HotM - akumulator jest goršcy, trwa ładowanie podtrzymujšce 
I_Che - inicjacja sprawdzania parametrów ładowania (po niej pokazuje się komunikat 'Ładuje' ('Charging')) 
InitC - proces ładowania jest inicjowany 
L_Che - sprawdzanie procesu ładowania akumulatora LiION 
LiAFu - poziom parametru fff (Pwm) jest ponad dopuszczalny limit dla naładowanego akumulatora 
LiDCH - ładowanie DCH (prawdopodobnie podtrzymujšce) akumulatora LiION 
LiFul - parametr fff (Pwm) przekroczył dopuszczalny limit dla naładowanego akumulatora przez okrelony czas (okrelony dla naładowanego akumulatora) 
LiHot - ładowanie goršcego (nagrzanego) akumulatora LiION 
LithC - ładowanie akumulatora LiION 
LiTxO - ładowanie akumulatora LiION, włšczony nadajnik telefonu (rozmowa) 
LNFTx : ładowanie akumulatora LiION (ale zużywane jest tyle energii, że faktycznie nie jest doładowywany), włšczony nadajnik telefonu (rozmowa) 
M_Che - sprawdzanie procesu ładowania podtrzymujšcego 
MaBFD - ładowanie podtrzymujšce (BFD) 
Maint - ładowanie podtrzymujšce 
TmpFa - ładowanie zostało przerwane (błšd sprawdzania temperatury akumulatora) 
TxNoF - ładowanie akumulatora NiMH (ale zużywane jest tyle energii, że faktycznie nie jest doładowywany), włšczony nadajnik telefonu (rozmowa) 
TxOnC - ładowanie baterii NiMH, włšczony nadajnik telefonu (rozmowa) 
VolFa - ładowanie zostało przerwane (błšd sprawdzania napięcia z ładowarki) 
ccc - temperatura akumulatora (np. T+27 oznacza +27 stopni C). Bardzo rzadko (czasami, jeżeli telefon jest włšczony i przez dłuższy czas nieużywany (brak rozmów, itp. - niski pobór pršdu z akumulatora)), temperatura tu podawana może być równa temperaturze otoczenia (w więc masz wtedy termometr). Gdyby potrzebował(a) temperatury w stopniach Fahrenheita, do przeliczenia użyj wzoru F = 32 + 9C/5 (gdzie F i C to oczywicie odpowiednie temperatury). Temperatura akumulatora LiION jest również widoczna w Menu 10-23. 
ddd - czas ładowania w godzinach (pierwsza cyfra) i minutach (2 ostatnie cyfry). Zerowany po rozpoczęciu ładowania (nie zawsze: zauważyłem, że telefon nie robi tego, gdy nie zostało zakończone poprzednie ładowanie akumulatora). Zaobserwowałem to również w Nokii 6110 po zmianie baterii (np. z LiION na NiMH). Zaczyna odliczać czas po podłšczeniu ładowarki. Jeżeli akumulator jest naładowany albo odłšczysz ładowarkę, zatrzymuje się. 
eee - napięcie ładowania (V/100). Bateria nie jest ładowana pršdem stałym, tylko pulsujšcym (wskanik się cišgle zmienia). Zakres 0.0 - 18.7 V. Po zakończeniu ładowania trwa tzw. ładowanie podtrzymujšce (patrz opis niżej) 
fff - kontrola ładowania (Charge control output). Podawana dziesiętnie (zakres 000 - 255) 
ggg - pojemnoć akumulatora w mAh (w przypadku akumulatora LiION jest tu podawana dokładnie taka wartoć, jak na jej obudowie - angielskie opisy podajš, że jest to typ takiego akumulatora (BSI podzielone przez 4); w akumulatorach NiMH może się różnić nawet o 200 mAh i zmieniać w zależnoci od temperatury) 
hhhh - licznik pozwalajšcy ocenić czas do naładowania akumulatora: kiedy aktualne naładowanie jest mniejsze niż ustalony limit, wtedy rozpoczyna odliczanie. Jeżeli osišgnie 0, ładowanie zostanie (powinno być ?) zakończone. 
Jeli chodzi o ładowanie akumulatora, istnieje kilka jego rodzajów: 
zwykłe (najwolniejsze) 
szybkie 
podtrzymujšce (po zakończeniu ładowania "głównego" akumulator zaczyna się rozładowywać; jeżeli w tym czasie do telefonu jest cišgle podłšczona ładowarka, przez doładowywanie niewielkim pršdem może uzupełnić powstałe straty energii) 
Ten test pozwala sprawdzić przede wszystkim ładowarkę. Możesz tutaj również zobaczyć rzeczywiste parametry akumulatora: 
pojemnoć 
jego sprawnoć (np. nie radzę kupować akumulatorów z uszkodzona celš) 
napięcie (jeżeli jeste np. na wycieczce, to tutaj możesz zobaczyć, czy napięcie z akumulatora będzie odpowiednie do zasilania latarki) 


Menu 10-21 
Parametry ładowania (zauważyłem, że pokazywane tu wartoci sš poprawne tylko po przeprowadzeniu rozmowy w jego trakcie - tylko wtedy się zmieniajš (po jej zakończeniu wywietlajš ostatnie rejestrowane wartoci)) aaaa bbbbb 
ccc ddd 
eee fff 
$ 
MTDif MPDif 
BUpV BDownV 
AverV SumMF 
$ 



aaaa - różnica pomiędzy mierzonym napięciem i tym, które ma być osišgnięte docelowo w czasie ładowania 
bbbb - różnica pomiędzy mierzonym napięciem i wynikiem poprzedniego pomiaru, znak częci ułamkowej nie jest pokazywany. 
ccc - najwyższe zmierzone napięcie z akumulatora (przy ładowaniu akumulatora i jednoczesnym korzystaniu z niego napięcie może się zmieniać) 
ddd - najniższe zmierzone napięcie z akumulatora 
eee - przeciętne napięcie 
fff - suma ustawień parametrów z Menu 10-22 (zakres 0.00 - 9.99, np. 1.53 pokazywane jest jako 153) - według moich obserwacji pod uwagę NIE JEST brany parametr DerivCount (Eaaa). Jeżeli osišgnie wartoć 1.00, wtedy pokazywany jest wskanik pełnego naładowania akumulatora (tzn. wtedy przestaje się poruszać wskanik po prawej stronie wywietlacza i ładowanie zostaje zakończone). 
Menu 10-22 
Wskaniki pozwalajšce ocenić parametry ładowania Eaaa Cbbb$ 
Dccc Rddd 
Ieee Afff 
Tggg Vhhh 
DeriC ChAm 
VDif VDrop$ 
VDTi AvDif 
Temp Volt 


Eaaa - DerivCount 
Cbbb - ChargeAmount 
Dccc - VolDiffToMax 
Rddd - VolDropCnt 
Ieee - VolDiffTime 
Afff - AverDiff 
Tggg - temperatura 
Vhhh - napięcie 
Tutaj zobaczysz wartoci wskaników parametrów ładowania. Wszystkie (oprócz DerivCount) przyjmujš wartoci od 0.00 do 1.00 (np. 0.23 jest pokazywane jako 023). Po odłšczeniu ładowarki wartoci tutaj mogš być bardzo różne. Litery E, C, D, R, I, A, T i V sš wywietlane, gdy liczba za nimi nie jest czterocyfrowa. 
Menu 10-23 
Informacje o baterii. aaaa bbbb 
cccc dddd 
eee fff gggg 
hhh iiiijjjj 
TxOn TxOff 
ChCur Stdby 
Age CAP Curr 
Tmp CmAhTarg 



aaaa - napięcie z akumulatora, gdy pracuje nadajnik telefonu (a.aaa mV) 
bbbb - napięcie z akumulatora, gdy nadajnik telefonu jest wyłšczony (b.bbb mV) 
cccc - pršd ładowania (c.ccc mA). Jeżeli ładowarka nie jest podłšczona, pokazuje się tutaj 0. 
dddd - oczekiwane napięcie z akumulatora w trybie czuwania (d.ddd mV). To, czy karta SIM może zatrzymywać swój zegar w tym trybie, sprawdzisz w Menu 10-51. 
eee - szacowany wiek akumulatora (0 - nowy, 100 - stary) dla akumulatora LiION albo 33 dla akumulatora NiMH. 
fff - poziom naładowania akumulatora (25 - 1 kreska, 50 - 2 kreski, 75 - 3 i 100 - 4) - wartoci takie, jak pokazuje wskanik po prawej stronie wywietlacza. Wskanik ten (i parametr) jest bardzo niedokładny, jeli chodzi o okrelenie tego, w jakim stopniu akumulator jest naładowany - wtedy lepiej użyj parametrów ii i jjj. 
gggg - chwilowe zużycie energii wskazywane przez PSM (według opisów angielskich w dziesiętnych częciach mA; natomiast poniższe oszacowania czasu działania telefonu opierajš się na przekonaniu, że sš tutaj podawane wartoci w mA) 
hhh - temperatura akumulatora LiION (znajdziesz jš również w Menu 10-20 - czasami jednak oba te wskaniki różniš się trochę) albo 0 (akumulator NiMH) 
iiii - ile mAh zostało naładowane do akumulatora do tej chwili. Jeżeli jest w przybliżeniu równa wartoci parametru jjj, ta ostatnia podwyższa się (albo kończy się proces ładowania). Parametr ten jest zerowany po każdej rozmowie przeprowadzanej w trakcie ładowania (w przypadku akumulatora NiMH). Zauważyłem to również w Nokii 6110 przy ładowaniu akumulatora LiION (przy wyłšczaniu i włšczaniu telefonu w trakcie tego procesu). 
jjjj - przy jakiej wartoć pojemnoci akumulatora (w mAh) zostanie zakończony następny etap ładowania (patrz opis poprzedniego parametru). Zaobserwowałem jego zerowanie w trakcie ładowania akumulatora LiION (przy wyłšczaniu i włšczaniu telefonu w trakcie tego procesu) w Nokii 6110. 
Tutaj możesz sprawdzić np. rodzaj akumulatora (czy jest on LiION czy NiMH). 

Poniżej podaję orientacyjny pobór pršdu (może się zmieniać w zależnoci od różnych parametrów) przy korzystaniu z konkretnych kanałów: 

przy nadawaniu (wartoć parametru TX - mocy nadawania telefonu - możesz sprawdzić w Menu 10-1) - używaniu kanałów SDCC i TFR (Nokia 6110): TX pobór pršdu (parametr gg) 
powyżej 19 92 
16-18 99 
14-15 105 
13 114 
12 123 
11 136 
10 151 
9 173 
8 198 
7 232 
6 269 
5 300 
Wniosek: czas pracy baterii może rzeczywicie bardzo zależeć od warunków panujšcych w sieci (a w większoci materiałów reklamowych jest on podawany (mierzony), gdy telefon nadaje z najmniejszš mocš (najwyższe TX)) 
AGCH: 310 mA w przypadku Nokii 5110 i 6110 
CCCH i CBCH: Nokie 6110 ze starszym oprogramowaniem (np. 4.73) podajš odpowiednio 20 i 34. Nie wiem jednak, czy jest błšd ich oprogramowania (może wartoci w mA/10 ?) czy też pobór pršdu jest faktycznie tak duży. Sprawdziłem natomiast, że Nokie 5110 (i 6110 z oprogramowaniem 5.31) podajš 3 mA (co jaki czas wartoć ta zmienia się przez chwilę na 220 mA - nie wiem, z czego to wynika), gdy używajš kanału CCCH. Przypuszczalnie może się "opłacić" (dłuższy czas czuwania, itd.) wyłšczenie odbioru "nadawania komórkowego" w telefonie, o ile go nie obsługuje sieć (po szczególy odsyłam tutaj). 
NSPS: 55 zarówno w Nokii 5110 jak i 6110 (czy jest to wartoć w mA, czy w mA/10 ?) 
Włšczenie podwietlenia zabiera kolejne 90 mA, przy ładowaniu trzeba doliczyć kolejne 17 mA. 
Na podstawie znajomoci poboru pršdu można wyliczyć przybliżony czas działania telefonu: 
900 mAh / 225 mA = 4 godziny rozmowy (rednio) 
Należy pamiętać o poczštkowym poborze pršdu przy użyciu kanału SDCC oraz to, że na poczštku telefon używa pełnej mocy, ktorš potem obniża. 
900 mAh / 5,45 mA = 165 godzin czuwania (rednio) 
Należy pamiętać, że w stanie czuwania telefon np. musi co jaki wykonywać PLU 


Menu 10-30 
Test z zawartociami rejestrów API dwięku aaaa bbbb 
cccc dddd 
eeee ffff 
gggg hhhh $ 
A1Cnf A2Cnf 
ST AU3 
1Tone 2Tone 
Conf HFVol 



aaaa - API_AUD1_CTRL 
bbbb - API_AUD2_CTRL 
cccc - API_SIDETONE 
dddd - API_AU3 
eeee i ffff - API_1_TONE i API_2_TONE (patrz opis niżej) 
gggg - API_CONFIG: zwišzany z ustawieniami dwięku wybranymi w Menu 10-71 i 10-72. W zależnoci od tego, które menu tam ostatnio przeglšdałe(a) (albo raczej, jakie cyferki były umieszczone w tamtym menu), tutaj zobaczysz (szesnastkowo) liczbę wybranš tam pod AUDIO ENHANCEMENT (podaję przykładowe): normalnie (np. w trybie czuwania) wybieranie numeru rozmowa 
5148 (trzaski) - 20808 dziesištkowo 5149 5140 
851A - 34074 dziesištkowo 851B 8512 
C6A4 (trzaski) - 50852 dziesištkowo C6AD C6A4 
DB34 (trzaski) - 56116 dziesištkowo DB3D DB34 
DF29 (standardowo po włšczeniu telefonu) - 57129 dziesištkowo DF29 DF20 
F436 - 62518 dziesištkowo F43F F436 
F437 - 62519 dziesištkowo F43F F436 

hhhh - API_HF_VOL: ustawionie głonoci podczas rozmowy (w Nokii 5110 i 5130 możesz jš ustawiać tylko przy wybieraniu numeru i podczas rozmowy, przy włšczonym monitorze sieci tylko przy wybieraniu numeru): obliczysz jš według wzoru 110 - hhhh (tzn. od 110 odejmujesz wartoć tego parametru). Jest ona również podawana (tylko podczas połšczenia) w Menu 10-76. Po podłšczeniu zestawu słuchawkowego wartoci tutaj pokazywane się zupełnie zmieniajš - sš bliskie 500 (dla zestawu samochodowego w pobliżu 22000 (należy wtedy odejmować od innej liczby ?)). 
Po nacinięciu każdego klawisza generowany jest dwięk składajšcy się z dwóch tonów. Zmieniajš się wtedy parametry eeee (ich wartoci podane sš w poziomie) i ffff (podane w pionie) - patrz tabelka. Pierwszy dwięk jest krótki, drugi trwa tak długo, jak trzymamy klawisz. Jeli chodzi o klawisze C, NaviKey, Up i Down, zmienia się tylko parametr eeee (wartoć 0E10 - 3600 dziesištkowo) - dwięk składa się bowiem tylko z jednego tonu. Sš to chyba częstotliwoci tych dwięków (czy sš podawane w Hz ?). 
12E4 (4836 dziesištkowo) 14E0 (5344 dziesištkowo) 1714 (5908 dziesištkowo) 
0AE4 (2788 dziesištkowo) 1 2 3 
0C08 (3080 dziesištkowo) 4 5 6 
0D50 (3408 dziesištkowo) 7 8 9 
0EB4 (3764 dziesištkowo) # 0 * 

Menu 10-34 
Informacje o połšczeniu telefonu z komputerem (monitor interfejsu FBUS) aa bb cc dd 
eee fff ggg 
hhh iii jjj $ 
k 
CM LD LM NM 
PEC FEC OEC 
ACC RXS TXS$ 
Mod 



aa - typ danych przesyłanych obecnie przez FBUS (szesnastkowo) 
bb - ostatnie łšczone urzšdzenie przez FBUS (szesnastkowo) 
cc - typ danych przesyłanych ostatnio (szesnastkowo) 
dd - następny typ danych przesyłanych przez FBUS (taki sam jak parametr aa, jeżeli połšczenie nie zostało zrealizowane) 
eee - licznik błędów parzystoci 
fff - licznik błędów ramki 
ggg - licznik błędów przepełnień 
hhh - licznik czasu aktywnoci interfejsu FBUS 
iii - numer sekwencji odebranej 
jjj - numer sekwencji nadanej 
k - tryb pracy telefonu: S=slave (podrzędny), H=host (zawiadujšcy) 
Jeżeli interesujš Cię komendy wysyłane przez (i do) telefonu, odwied stronę projektu gnokii (będziesz mógł przestudiować kod ródłowy w C, w którym sš one wyszczególnione). Tutaj natomiast jest dostępna najnowsza wersja dokumentacji tego projektu (w której ma być pełny opis protokołu używanego do komunikacji). 
Menu 10-35 
Przyczyna ostatniego restartu oprogramowania telefonu aaaaa $ 
bbbbbbbb 
$ 



aa - przyczyna: 
NORM: prawdopodobnie normalne wyłšczenie/włšczenie 
UNKNO: nieznana (domylnie) 
SWSIM: kłopoty ze stykami karty SIM 
STACK: przepełnienie stosu 
SWIDL: nie uruchamiał się tryb czuwania 
HW lub WD: ASIC watchdog timeout 
SWDSP: restart DSP (potrzebny, aby znów prawidłowo działał) 
bbbbbbbb - nazwa ostatniej wykonywanej czynnoci przed restartem (np. "CC TASK", "SIM L2", "SIM UPL", "RR TASK", "L1 SYSPA", "UNKNOWN" (nieznana) albo "DEV IO") 
Menu 10-36 
Przyczyny restartu oprogramowania telefonu (tzn. tutaj znajdziesz informacje, ile razy telefon musiał je wykonywać z tych powodów) 
aa bb cc$ 
dd ee ff 
$ 


aa - nieznana 
bb - ASIC watchdog timeout 
cc - restart DSP (potrzebny, aby znów prawidłowo działał) 
dd - według opisów angielskich, jest to iloć restartów zwišzanych z kłopotami ze stykami karty SIM. Według innych ródeł, wywietlana jest tutaj iloć zwišzanych z wpisywaniem tzw. mastercodu (patrz FAQ w Fan Klubie Nokii) zwišzanego z SIM-Lockiem poziomu 1 (co więcej, próby w dostępnych mi telefonach to potwierdziły) 
ee - nie uruchamiał się tryb czuwania 
ff - przepełnienie stosu 
Wartoci liczników sš zapamiętywane przy wyłšczaniu telefonu. 
Menu 10-38 
Zrzut pamięci aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa 
Memory dumpa 

$ 




aaaa.... - szesnastkowa zawartoć 24 komórek pamięci 
Numer komórki pamięci, od której ma być wykonany ów zrzut, możesz wpisać w ksišżce telefonicznej na karcie SIM pod pozycjš 30 (patrz podobny opis w Menu 10-17) - przykładowo dla adresu 0x0C89AB musisz tam wpisać 0C2089AB. Zrzut zostanie wykonany tylko wtedy, gdy wejdziesz bezporednio do tego menu. 
To menu nie jest włšczone w sprzedawanych telefonach. Aby to zrobić, trzeba zmienić zawartoć pamięci EEPROM (niestety nie wiem, które komórki). 

Menu 10-39 
Przyczyna zakończenia ostatniego połšczenia (gwiazdka oznacza, że diagnoza nie zostanie pokazana w sieci, tylko w telefonie): 
CC: aaa 
MM: bbb 
RR: ccc 
$ 


przyczyna z warstwy kontrolujšcej połšczenia (CallControl-Layer) - jest ona podawana w również Menu 10-2 i Menu 10-63 (patrz specyfikacje GSM: sekcja 10.5.4.11/GSM 04.08): 
0: nie wykonywano połšczenia od włšczenia telefonu 
1: nieprzypisany numer 
16: normalne zakończenie rozmowy (rozmowa się odbyła albo usłyszałe(a) jaki nagrany komunikat typu: "Abonent poza zasięgiem. Proszę spróbować póniej" albo "Nie ma takiego numeru") 
17: numer był zajęty 
jeżeli to Ty dzwoniłe(a), numer był zajęty - telefon wywietlił 'Numer zajęty' - 'Number busy' 
jeżeli kto próbował się dodzwonić do Ciebie, usłyszał sygnał zajętoci - rozmawiałe(a) albo odrzuciłe(a) połšczenie (w Nokii 5110 lub 5130 trzeba nacisnšć klawisz C, w Nokiach 6110, 6130 lub 6150 czerwonš słuchawkę) 
18: brak odpowiedzi użytkownika 
19: użytkownik wykonywał połšczenie alarmowe, brak odpowiedzi 
21: połšczenie zostało odrzucone 
telefon był poza zasięgiem sieci, gdy próbowała(e) wykonać połšczenie (mógł wywietlić 'Poza zasięgiem sieci' - 'No coverage network') 
próbowałe(a) się dodzwonić pod nieistniejšcy numer i usłyszałe(a) sygnał zajętoci 
27: punkt przeznaczenia nie jest w porzšdku 
34: brak dostępnego (wolnego) kanału 
38: sieć nie jest w porzšdku 
41: tymczasowa niesprawnoć 
42: switching equipment congestion 
50: żšdana usługa nie została wykupiona (nie masz na niš abonamentu) 
68: ACM było równe albo większe niż ACMmax (najwyższa możliwa wartoć ACM) 
przyczyna z warstwy zarzšdzajšcej sieciš komórkowš (MobilityManagement-Layer) - patrz specyfikacje GSM: sekcja 10.5.3.6/GSM 04.08: 
2: IMSI nieznany w HLR 
3: nielegalny telefon 
4: IMSI nieznany w VLR 
5: IMEI telefonu nie został zaakceptowany 
6: niedozwolony ME 
11: niedozwolony PLMN 
12: niedozwolony kod obszaru (Location Area), w którym działa obsługujšca telefon komórka. Możesz go sprawdzić w Menu 10-11. 
13: procedura roamingu nie jest dozwolona na tym obszarze 
17: niesprawnoć sieci 
22: Congestion 
przyczyna z warstwy zarzšdzajšcej przydzielaniem kanałów (RadioRessourceManagement-Layer) - patrz specyfikacje GSM: sekcja 10.5.2.31/GSM 04.08: 
0: normalne zakończenie 
1: niezprecyzowana 
2: użyty kanał jest nie do zaakceptowania 
3: przekroczenie czasu ważnoci licznika 
4: brak aktywnoci w cieżce radiowej 
5: Pre-emptive release 
8: handover niemożliwy, przekroczono wartoć parametru TA 
9: tryb kanału nie do zaakceptowania 
10: użyta częstotliwoć nie zaimplementowana 
65: połšczenie zostało już (wczeniej) wykasowane 
97: typ komunikatu niezgodny ze stanem protokołu 
111: niezprecyzowany błšd w protokole 
Jeżeli pokazywana jest gwiazdka przed trzecim parametrem z tego menu, to najczęciej oznacza to, że włanie wykonywane jest połšczenie. Czasami telefon podaje inne wartoci - nie znam niestety ich sensownego opisu. 
Na podstawie tego menu możesz dowiedzieć się, dlaczego właciwie Twój telefon nie chce działać - nie można wykonywać połšczeń. 

Menu 10-40 
Zerowanie liczników handover (przez bezporednie wejcie)... 
RESET 
HANDOVER $ 
COUNTERS 
$ 


Menu 10-41 
Informacje o licznikach handover 

Uwaga ! 
Informacje o handoverze (z niewielkimi zmianami) sš wzięte ze strony p. Andrzeja Górnego (powięconej również monitorowi sieci). 

Handover to po prostu przenoszenie połšczenia radiowego telefonu z jednš komórkš na połšczenie z innš (rozmowa telefoniczna cišgle trwa). Dzieje się tak: 

gdy nowe połšczenie może zapewnić lepszš jakoć (jego parametry sš cišgle sprawdzane przez stację bazowš i telefon) 
gdy telefon znajduje się na styku kilku komórek i może już korzystać z innych (powstałe wolne miejsce wykorzystujš telefony, które sš tylko w zasięgu "starej" komórki) 
Jeżeli sš problemy z transmisjš, decyzję o handoverze podejmuje telefonu (w pozostałych przypadkach robi to BSC). Jeżeli włšczyłe(a) używanie jednego kanału przez telefon (Menu 10-17), handovery nie sš w ogóle wykonywane. 
Sš 4 rodzaje handoveru: 

Intra cell - Intra BSC handover (zwany też handoff): najmniejszym z handoverów jest handover wewnštrz komórki. Wtedy odbiorca jest "przerzucany" z jednego kanału na drugi (generalnie na innš częstotliwoć w obrębie jednej komórki). W tym wypadku decyzję o tym, czy przenieć abonenta, podejmuje BSC. 
Inter cell - Intra BSC handover: abonent zostaje przeniesiony z jednej komórki do drugiej. O przeniesieniu decyduje BSC. Połšczenie z pierwszš komórkš zostaje przerwane, gdy nastšpi połšczenie z drugš (przemieszczanie się między dwoma BTSami w ramach jednego BSC). 
Inter cell - Inter BSC handover: przeniesienie połšczenia między dwoma komórkami, które nie sš obsługiwane przez to samo BSC. W tym wypadku handover jest przenoszony przez MSC, ale decyzję o przeniesieniu podejmuje pierwszy BSC. Połšczenie z pierwszym BSC (i BTSem) jest kończone, gdy zostanie ustanowione połšczenie z drugim BSC (i BTSem). 
Inter MSC handover: odbiorca przenosi się z komórki kontrolowanej przez dany MSC/VLR do innej, która jest kontrolowana przez inny MSC/VLR. Tu sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Zauważmy, że MSC jest połšczony do GSMc przez łšcza PSTN. W tym wypadku widać, że drugi MSC nie może dostać informacji z pierwszego tak po prostu. 
Co się stanie gdy połšczenie zostanie przeniesione do docelowego MSC/VLR ? 

Ponieważ oba MSC należš do tej samej sieci, połšczenie zostaje utrzymane. Aby je przenieć z jednego do drugiego MSC musi zostać wygenerowany specjalny numer HON (HON=CC+NDC+SN, CC - kod kraju, NDC - kod sieci, SN - numer abonenta), który jest podobny do numeru roamingowego (to też połšczenie między dwoma MSC). Podczas handoveru między dwoma MSC połšczenie nie może zostać przerwane (połšczenie telefoniczne realizowane przez abonenta sieci). 

Uwaga ! 
Informacje o handoverze (z niewielkimi zmianami) sš wzięte ze strony p. Andrzeja Górnego (powięconej również monitorowi sieci). 
HandOOk: aaa 
PrevCh : bbb 
HONotOK: ccc 
HOIntra: ddd 
HandOvOKCntr 
PrevChanCntr 
HandOvNOKCnt 
HOIntraOKCnt 


aaa - iloć poprawnie zrealizowanych handoverów 
bbb - iloć zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału (numer aktualnego kanału sprawdzisz np. w Menu 10-1) 
ccc - iloć niepoprawnych handoverów 
ddd - iloć handoverów pierwszego rodzaju (Intra cell - Intra BSC) albo przypisań (?) 
Liczniki mogš przyjmować maksymalne wartoci 999 (wtedy stajš). Jeżeli chcesz je wyzerować, użyj Menu 10-40 (albo Menu 10-60). 
W telefonach dualnych (np. Nokii 6150) Menu 10-41 wyglšda tak i dotyczy handoverów Inter cell - Intra BSC, Inter cell - Inter BSC i Inter MSC: 
aaaa bbbb 
cccc dddd 
eeefffggghhh 
iiijjjkkklll 
G>G InterD>D 
G>D OK D>G 
InterHoFail 
BackToPrev 



aaa - iloć poprawnych handoverów GSM 900 - GSM 900 
bbb - iloć poprawnych handoverów GSM 1800 - GSM 1800 
ccc - iloć poprawnych handoverów GSM 900 - GSM 1800 
ddd - iloć poprawnych handoverów GSM 1800 - GSM 900 
eee - iloć błędnych handoverów GSM 900 - GSM 900 
fff - iloć błędnych handoverów GSM 1800 - GSM 1800 
ggg - iloć błędnych handoverów GSM 900 - GSM 1800 
hhh - iloć błędnych handoverów GSM 1800 - GSM 900 
iii - iloć zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału (numer aktualnego kanału sprawdzisz np. w Menu 10-1) z GSM 900 do GSM 900 
jjj - iloć zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 1800 do GSM 1800 
kkk - iloć zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 900 do GSM 1800 
lll - kkk - iloć zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 1800 do GSM 900 
Jeżeli liczniki osišgnš wartoci maksymalne, stajš (9999 dla dwóch pierwszych linii, 999 dla dwóch ostatnich). Jeżeli chcesz je wyzerować, użyj Menu 10-40 (albo Menu 10-60). 
Menu 10-42 
To menu jest tylko w telefonach dualnych (np. Nokii 6150) i dotyczy tylko handoverów pierwszego rodzaju (Intra cell - Intra BSC): 
aaaa bbbb 
cccc dddd 
eeefffggghhh 
iiijjjkkklll 
G>G IntraD>D 
G>D OK D>G 
IntraHoFail 
BackToPrev 



aaaa - iloć poprawnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 900 - GSM 900 
bbbb - iloć poprawnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 1800 - GSM 1800 
cccc - iloć poprawnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 900 - GSM 1800 
dddd - iloć poprawnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 1800 - GSM 900 
eee - iloć błędnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 900 - GSM 900 
fff - iloć błędnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 1800 - GSM 1800 
ggg - iloć błędnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 900 - GSM 1800 
hhh - iloć błędnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 1800 - GSM 900 
iii - iloć zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału (numer aktualnego kanału sprawdzisz np. w Menu 10-1) z GSM 900 do GSM 900 w obrębie 1 komórki (INTRA CELL) 
jjj - iloć zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 1800 do GSM 1800 w obrębie 1 komórki (INTRA CELL) 
kkk - iloć zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 900 do GSM 1800 w obrębie 1 komórki (INTRA CELL) 
lll - kkk - iloć zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 1800 do GSM 900 w obrębie 1 komórki (INTRA CELL) 
Jeżeli liczniki osišgnš wartoci maksymalne, stajš (9999 dla dwóch pierwszych linii, 999 dla dwóch ostatnich). Jeżeli chcesz je wyzerować, użyj Menu 10-40 (albo Menu 10-60). 
Menu 10-43 
T200MS: aaaa 
T200BS: bbbb 
T200MS: cccc 
T200BS: dddd 
T200 MS GSM 
T200 BS GSM 
T200 MS DCS 
T200 BS DCS 



aaaa - dla GSM 900: licznik pokazujšcy, ile razy T200 w telefonie przekroczył okres ważnoci i transmisja L2 została powtórzona. 
bbbb - dla GSM 900: licznik pokazujšcy, ile razy T200 w BTSie (w sieci) przekroczył okres ważnoci i transmisja L2 została powtórzona. 
cccc - dla GSM 1800 (tylko w telefonach dualnych): licznik pokazujšcy, ile razy T200 w telefonie przekroczył okres ważnoci i transmisja L2 została powtórzona. 
dddd - dla GSM 1800 (tylko w telefonach dualnych): licznik pokazujšcy, ile razy T200 w BTSie (w sieci) przekroczył okres ważnoci i transmisja L2 została powtórzona. 
Jeżeli liczniki osišgnš wartoci maksymalne, stajš (9999 dla dwóch pierwszych linii, 999 dla dwóch ostatnich). Jeżeli chcesz je wyzerować, użyj Menu 10-40 (albo Menu 10-60). 
Menu 10-44 
Przez bezporednie wejcie do tego menu, możesz zmienić wartoć aa z 01 (wartoci domylnej) na 00 (albo odwrotnie). 

REVISION 
LEVEL IS aa$ 
$ 


Menu 10-45 
Ten test pozwala symulować sytuacje, w których telefon może normalnie odbierać sygnał sieci (jednakże ona nie może otrzymywać żadnych informacji od niego). 

Zmiana przez bezporednie wejcie. 



TRANSMITTER 
ENABLED 
$ 

(ustawienie domylne) 

TRANSMITTER 
DISABLED 
$ 


Po jego włšczeniu nie jest możliwe np. uaktualnianie położenia przez telefon (patrz Menu 10-64) ani nawišzywanie połšczenia. Pozwala to: 
"zablokować" telefon do czasu jego ponownego włšczenia (np. obserwować parametry sieci, ale nie być dostępnym dla innych - jeżeli kto zadzwoni w tym czasie do Ciebie, sieć zachowa się tak, jakby Twój telefon był poza jej zasięgiem) 
szybko przypomnieć sobie numer telefoniczny wpisany do ksišżki telefonicznej (jest zapisany np. na kartce, ale nie pamiętasz, kto Ci go dał): wystarczy zadzwonić, a telefon w czasie wybierania numeru wywietli nazwę; będziesz jš mógł(mogła) póniej znaleć na licie ostatnio wybieranych numerów) 


Menu 10-51 
Informacje o karcie SIM 
aaa bbb ccc 
dddddddd 
e f gg hh 
i jjjj 
VSel Bau SAl 
SCond CStop 
PIN12 PUK12 
ATR FE/PE 



aa - wybór napięcia zasilajšcego kartę SIM (3, 3/5 albo 5 V) 
bbb - prędkoć komunikacji telefonu z kartš SIM (372, 64, 32 albo 0) 
ccc - informacja, czy możliwe jest zatrzymywanie zegara karty SIM (oszczędza to energię) w trybie czuwania (YES - jest możliwe, NO - niestety nie). Informację tę można również uzyskać (w Nokiach i nie tylko) stosujšc kod*#SIM0CLOCK# - gdy wywietli się "SIM clock stop allowed", karta SIM ma tę możliwoć. Niektóre Nokie 6110 (zależy to od ich oprogramowania) mogš nie obsługiwać tego ostatniego kodu (wywietlajš np. "Result unknown"). 
dddd - informacja o tym, jaki jest preferowany stan zegara karty SIM (chyba przeferowane napięcie zasilajšce kartę): 
Up - 5 V ? 
Down - 3 V ? 
Down (Up) - 3/5 V ? (tak było w testowanych przeze mnie kartach SIM) 
e - iloć możliwych jeszcze do popełnienia pomyłek przy wpisywaniu kodu PIN1 (maksymalnie można popełnić 2 błędy). W przypadku niektórych kart (np. spotkałem takie karty Tak-Tak) iloć prób jest liczona od 10 (tzn. przy 0 błędnych próbach wywietlane jest tutaj 0, przy 1 - 9, przy 2 - 8). 
f - iloć możliwych jeszcze do popełnienia pomyłek przy wpisywaniu kodu PIN2 (gdy karta SIM nie obsługuje funkcji objętych tym kodem, wywietla się tu x). To, czy karta może korzystać z tych funkcji, można sprawdzić próbujšc skorzystać z licznika kosztów rozmów (jeżeli karta nie pozwala, telefon wywietla 'Nie dozwolone' - 'Not allowed'). Jeżeli chciałe(a) z nich korzystać, a karta ich nie obsłuży (wywietla się tu x), musisz wymienić swojš kartę SIM. 
gg - iloć możliwych jeszcze do popełnienia pomyłek przy wpisywaniu kodu PUK1 (maksymalnie można popełnić 9 błędów) 
hh - iloć możliwych jeszcze do popełnienia pomyłek przy wpisywaniu kodu PUK2 (gdy karta SIM nie obsługuje funkcji objętych tym kodem, wywietla się tu xx) 
i - licznik powtórzeń ATR (ATR to sekwencja wysyłana przez kartę w odpowiedzi na restart - Answer To Reset) 
jjjj - ramka transmisji/błędy parzystoci w komunikacji z kartš SIM 
Zawartoć liczników e, f, gg i hh jest zerowana kilka(nacie) sekund po włšczeniu telefonu. 
Parametr CStop (informacja, czy aktualnie zegar karty SIM jest zatrzymany, czy nie) jest pokazywany wyłšcznie w pomocy (nie w tecie). Po prostu, kto o nim zapomniał tworzšc oprogramowanie telefonu. 

Jeżeli chodzi o napięcie zasilajšce SIMa (pierwszy parametr), to (uwagi dla Nokii 5110 i dla testowanych przeze mnie kart SIM): 

Po włšczeniu telefon odczytuje różne informacje z karty SIM (np. iloć wiadomoci SMS, numery z ksišżki telefonicznej) - wtedy przy próbie skorzystania z tego, co jest na niej zapisane (np. ksišżki telefonicznej), pokazywane jest "Karta SIM nie gotowa" ("SIM card not ready") - odczyt wskazuje 3 V. Zauważ również, że wtedy telefon nie potrafi wywietlać nazw przypisanych do numerów z ksišżki telefonicznej (np. gdy dzwonisz). 

Póniej odczyt zmienia się na 3/5 V - przypuszczam, że wtedy (przy tym napięciu zasilajšcym) zegar karty SIM jest włšczony. 

Telefon go wyłšcza (w tecie z powrotem 3 V), gdy komunikuje się z sieciš (zgłaszanie żšdań, wysyłanie (odbieranie) SMSów), z uwagi na mniejsze zużycie energii (podobnie w stanie NSPS). 

Jeżeli dzwonisz pod numer z ksišżki telefonicznej (albo przychodzšcy numer został rozpoznany), do zakończenia rozmowy napięcie jest znów równe 3/5 V (w przeciwnym razie zmienia się na 3 V). Po zakończeniu rozmowy jest ono zawsze równe 3 V. Logiczny wniosek: po włšczeniu telefon zapisuje w swojej pamięci sumę kontrolnš dla wszystkich numerów z ksišżki telefonicznej (wystarczy 7 ostatnich cyfr - na ich podstawie jest dokonywana identyfikacja numerów przez Nokie). Jeżeli suma ta zgadza się z sumš kontrolnš numeru, pod który dzwonisz (albo numeru przesłanego przez osobę dzwonišcš), następuje odczyt odpowiedniej nazwy z ksišżki telefonicznej. 

I jeszcze jedna uwaga: bez wykonania połšczenia, itp. (patrz wyżej), napięcie jest równe 3/5 V (tracona jest niepotrzebnie energia ? - prawdopodobnie tak (chociaż licznik w Menu 10-20 nie pokazuje żadnej zmiany jej poboru)) 

Jeżeli spróbujesz odczytać "Skrzynkę nadawczš" ("Outbox") albo "Skrzynkę odbiorczš" ("Inbox"), telefon nie włšcza zegara, jeżeli sš puste (i stšd podejrzenie, że informacje o iloci wiadomoci sš dublowane w pamięci telefonu). 

Z tego, co się orientuję, napięcie 5 V było używane w (naj)starszych kartach SIM (bez możliwoci zatrzymywania zegara). 

Dużo informacji o karcie SIM wywietla również program SIMedit (niestety, po czesku :-( )... 

Menu 10-54 
Informacje o blokach pamięci aa bb aa bb 
aa bb aa bb 
aa bb aa bb 
aa bb aa bb 
ResF1 ResF2 
ResF3 ResF4 
ResF5 ResF6 
ResF7 ResF8 



zawartoć poszczególnych linijek (informacje o poszczególnych blokach): 

1, 2 
3, 4 
5, 6 
7, 8 
aa - iloć zarezerwowanych bloków 
bb - iloć wolnych bloków w najgorszym razie 
Menu 10-55 
Informacje o blokach pamięci (nie ma go we wszystkich modelach - nie majš tak dużej pamięci) aa bb aa bb 
aa bb aa bb 
aa bb aa bb 
aa bb aa bb 
ResF9 ResF10 
ResF11ResF12 
ResF13ResF14 
ResF15ResF16 


zawartoć poszczególnych linijek (informacje o poszczególnych blokach): 

9, 10 
11, 12 
13, 14 
15, 16 
aa - iloć zarezerwowanych bloków 
bb - iloć wolnych bloków w najgorszym razie 
Menu 10-56 
Informacje o blokach pamięci aaaaaa bbb$ 
cccccccc 
$ 

Ptr Cntr$ 
Task 
$ 



aaaaaa - wskanik do pamięci, skšd została wywołana podwójna dealokacja (w syst. szesnastkowym) 
bbb - licznik nieudanych dealokacji 
cccccccc - nazwa zadania, które próbowało wykonać podwójnš dealokację bloku pamięci (np. "OS IDLE", "UNKNOWN" (nieznane)) 
Ten test zawiera poprawne wartoci tylko, gdy licznik bbb jest różny od 0. 
Menu 10-57 
Stan pamięci telefonu przed restartem aaaaaaaaaaaa 
aaaaa... 
bbbbbbbb 
$ 
Status of 
stacks 
Block setsa 
$ 



aaaaaa... - stan każdego stosu przed restartem. Pierwsza pozycja oznacza stan stosu 0, druga stan stosu 1, itd. Ostatnia pozycja zawiera stan stosu systemowego (System stack). Iloć stosów zależy od konfiguracji oprogramowania. Możliwe przyjmowane wartoci sš: 
0: stan stosu w porzšdku (brak przepełnienia) 
1: co le (przepełnienie stosu) 
bbbbbbb - stan każdego ustawienia bloku pamięci przed restartem. Pierwsza pozycja oznacza stan 1 bloku pamięci, 2 2 bloku, itd. Możliwe przyjmowane wartoci: 
0: wszystko w porzšdku 
1: blok zapełniony 
2: błšd (de)alokacji albo ogólne uszkodzenie pamięci 
Ten test zawiera poprawne wartoci tylko, gdy zostało wykonane nieznane przerwanie (ewentualnie miało miejsce przepełnienie stosu).. 
Menu 10-60 FIELD TEST 
DISPLAY 
COUNTERS 
RESET 


Przez bezporednie wejcie do tego menu możesz wyzerować liczniki od Menu 10-41 do Menu 10-43 i od Menu 10-61 do Menu 10-66. 
Jeżeli wyzerujesz te liczniki na poczštku każdego miesišca, to będziesz mógł(mogła) porównać iloć wysłanych SMSów (Menu 10-65) i rozmów (Menu 10-63) z Twoim rachunkiem telefonicznym. 


Menu 10-61 
NOPSW :aaaa 
SYNCR :bbbb 
RESELEC:cccc 
$ 
PSWMesgCntr 
SyncMeasCntr 
CellReselCtr 
$ 



aaaa - licznik (szesnastkowy) zliczajšcy komunikaty MDI_NO_PSW_FOUND z DSP 
bbbb - licznik (dziesiętny) prób zmierzenia synchronizacji. Jeżeli przekroczy 9999, pokazywane sš cztery x. 
cccc - licznik (szesnastkowy) powtórnych wyborów komórki 
Wartoci liczników sš zapamiętywane przy wyłšczaniu telefonu. Możesz je wyzerować używajšc Menu 10-60. Sš one zerowane, gdy osišgnš wartoci maksymalne. 
W telefonach dualnych pojawi się takie Menu 10-61: aaaaa bbbbb 
ccccc ddddd 
eeeee fffff 
ggggg hhhhh 
NOPswGSM DCS 
Sync GSM DCS 
reselG>G D>D 
reselG>D D>G 



aaaaa - dla GSM 900: licznik (dziesiętny) zliczajšcy komunikaty MDI_NO_PSW_FOUND z DSP 
bbbb - dla GSM 1800: licznik (dziesiętny) zliczajšcy komunikaty MDI_NO_PSW_FOUND z DSP 
ccccc - dla GSM 900: licznik (dziesiętny) prób zmierzenia synchronizacji. Jeżeli przekroczy 99999, pokazywane jest pięć x. 
ddddd - dla GSM 1800: licznik (dziesiętny) prób zmierzenia synchronizacji. Jeżeli przekroczy 99999, pokazywane jest pięć x. 
eeeee - licznik (dziesištkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 900 - GSM 900 
fffff - licznik (dziesištkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 1800 - GSM 1800 
ggggg - licznik (dziesištkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 900 - GSM 1800 
hhhhh - licznik (dziesištkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 1800 - GSM 900 
Wartoci liczników sš zapamiętywane przy wyłšczaniu telefonu. Możesz je wyzerować używajšc Menu 10-60. Sš one zerowane, gdy osišgnš wartoci maksymalne. 
Menu 10-62 PSW :aaaa 
SYNCR:bbbb 
BCCH :cccc$ 
BCCHE:dddd 
NeghbrPSWCtr 
SyncMeasCntr 
BCCHMeasAtmp 
BCCHExtMeAtm 



aaaa - iloć prób pomiarów PSW w sšsiednich komórkach 
bbbb - iloć prób zmierzenia synchronizacji w sšsiednich komórkach 
cccc - iloć prób pomiarów kanałów BCCH (tzn. jakoci transmisji z nimi) w sšsiednich komórkach (patrz opis C1) 
dddd - iloć prób rozszerzonych pomiarów kanałów BCCH (tzn. jakoci transmisji z nimi) w sšsiednich komórkach (patrz opis C1) 
Wartoci liczników sš zapamiętywane przy wyłšczaniu telefonu. Możesz je wyzerować używajšc Menu 10-60. Sš one zerowane, gdy osišgnš wartoci maksymalne. 
Menu 10-63 aa bb 
ccc ddd$ 
eee fff 
$ 
CalRel RelDi 
MOCAtmp MOOK 
AllMT MTOK 
$ 



aa - tutaj znajdziesz przyczynę zakończenia ostatniego połšczenia (parametr ten jest również podawany w Menu 10-2 i Menu 10-39 (w tym ostatnim menu znajdziesz wyjanienia - patrz opis pierwszego parametru)) 
bb - kolejna informacja o zakończeniu ostatniego połšczenia: 
UN: nieznana (przykładowo: od włšczenia Twojego telefonu nie były wykonywane żadne połšczenia) 
IN: przyczyna wewnętrzna (przykładowo: włšczyłe(a) w Menu 10-17 test BTSa, telefon nie odnalazł sieci na podanym kanale, a Ty próbowałe(a) wykonać połšczenie) 
MT: przerwanie przez sieć 
MO: nastšpiło rozłšczenie (odłożenie słuchawki) z którego telefonu 
ccc - iloć wybieranych połšczeń z Twojego telefonu 
ddd - iloć poprawnie zrealizowanych połšczeń wychodzšcych z Twojego telefonu (tzn. ile razy dodzwoniłe(a) się do Twojego rozmówcy) 
eee - iloć wszystkich rozmów przychodzšcych 
fff - iloć odebranych rozmów przychodzšcych 
Po osišgnięciu wartoci maksymalnej liczniki sš zerowane (możesz to też zrobić w Menu 10-60). Ich wartoci (od licznika ccc włšcznie) sš zapamiętywane przy wyłšczaniu telefonu. 
Menu 10-64 
Zawiera m.in. informacje, ile razy Twój telefon informował sieć o swoim położeniu (patrz również opis Menu 10-10) 
aa bbb ccc 
dd eee fff$ 
$ 

Nfai NL NLOK 
PFai PL PLOK 
Loc update 
counters 



aaa - kod błędu (zerowany po włšczeniu telefonu) przy ostatnim Location Update (np. przy zmianie sieci): 
11: 'Brak dostępu' ('No access') - sieć, w której próbował działać Twój telefon nie ma podpisanych odpowiednich umów (np. roamingowych) z Twojš macierzystš sieciš (np. masz Erę i chciałe(a) zalogować się do Plusa) 
bbb - ile razy próbowano wykonać Location Update 
ccc - iloć prób wykonania Location Update zakończonych sukcesem 
ddd - błšd przy ostatnim PLU lub IMSI Attach 
eee - ile razy telefon wykonywał PLU lub IMSI Attach 
fff - iloć udanych prób wykonania PLU lub IMSI Attach 
Wartoci tych liczników (z wyjštkiem kodów błędów) sš zapamiętywane przy wyłšczaniu telefonu. Możesz je wyzerować w Menu 10-60 (jest robione również, gdy osišgnš wartoci maksymalne). 
Jeżeli nie wyłšczasz telefonu i jeste cały czas w zasięgu swojej sieci, to z tego menu możesz się dowiedzieć (w przybliżeniu), jak długo jest włšczony (musisz w Menu 10-10 sprawdzić, co ile jest zerowany licznik T3212 (parametr ccc) i pomnożyć tamten czas przez parametr eee z tego menu). Możesz użyć do tego celu również licznika z Menu 10-82 (jest dokładniejszy, ale wymaga włšczenia którego testu) albo menu serwisowego (tylko Nokia 6130). 

Menu 10-65 
Menu zwišzane z wiadomociami SMS 
aa bbb ccc$ 
dd eee fff 
gggg 
$ 
SFai MO MOOK 
RFai MT MTOK 
Sched Msgs 
SMS counters 



aaa - numer błędu przy wysyłaniu ostatniego SMSa (zerowany po włšczeniu telefonu) 
bbb - iloć wysłanych SMSów 
ccc - iloć poprawnie wysłanych SMSów (tzn. takich, które zostały zaakceptowane przez użyte centrum SMS - tylko za nie zapłaciłe(a)) 
ddd - numer błędu przy otrzymywaniu ostatniego SMSa (zerowany po włšczeniu telefonu) 
eee - iloć odebranych SMSów 
fff - iloć poprawnie odebranych SMSów 
gggg - Count of all received cell broadcast (CB) schedule messages 
Wartoci tych liczników (z wyjštkiem kodów błędów) sš zapamiętywane przy wyłšczaniu telefonu. Możesz je wyzerować w Menu 10-60 (jest to robione również, gdy osišgnš maksymalne wartoci). 
Menu 10-66 
Liczniki przekroczenia czasu zwišzane z SMSami aaa bbb cc$ 
ddd eee ff 
$ 

TR1 TR2 TRA 
TC1 TC2 SCHa 
SMS timeout 
counters 



aaa - licznik przekroczenia czasu dla TR1M 
bbb - licznik przekroczenia czasu dla TR2M 
cc - licznik przekroczenia czasu dla TRAM 
ddd - licznik przekroczenia czasu dla TC1M 
eee - licznik przekroczenia czasu dla TC2M 
ff - licznik przekroczenia czasu dla CB schedule 
Wartoci liczników za zapamiętywane przy wyłšczaniu telefonu. Jeżeli osišgnš wartoci maksymalne, sš zerowane. Możesz je również wyzerować w Menu 10-60. 
Menu 10-70 
Zawartoć rejestrów DSP (szesnastkowe wartoci komórek pamięci oznaczanych w opisach jako r_dsp2ftd+0, r_dsp2ftd+1, r_dsp2ftd+2, itd.) aaaaa bbbbb 
ccccc ddddd 
eeeee fffff 
ggggg hhhhh 
Temporary 
DSP counters 
R DSP2FTD 
$ 



U mnie zawsze przyjmowały wartoć 0 (czy trzeba jako dodatkowo włšczyć ten test ?) 

Menu 10-71, 10-72 
Oba menu pozwalajš kontrolować ustawienia DSP 

Jeżeli wejdziesz bezporednio do którego z nich, w obu zmieniajš się cyferki pod AUDIO ENHANCEMENT - ich wartoci zależš od włożonej karty SIM. W zależnoci od tego, które z nich teraz oglšdałe(a) (używajšc strzałek), zmieni się dwięk (mogš się np. pojawić okropne szumy i trzaski). Możesz mieć wpływ na te wartoci (mogš mieć maksymalnš wartoć 65536) - wystarczy je zapisać odpowiednio w 31 i 32 pozycji ksišżki telefonicznej na karcie SIM (jak to zrobić ? opis znajdziesz przy Menu 10-17). Parametr Conf z Menu 10-30 pokazuje natomiast wybranš tutaj wartoć. Żeby wrócić do stanu wyjciowego, musisz wyłšczyć i włšczyć telefon. Na jakoć dwięku (tzn. czy przy pewnych ustawieniach pojawiajš się zakłócenia) nie wpływa podłšczenie zestawu słuchawkowego i samochodowego. 
Use menu to 
control DSP 
audio 
enhancements 


Menu 10-73 
Ogólne informacje o ustawieniach DSP aaa bb aaa 
cccc bb cccc 
cccc bb cccc 
cccc cccc 
DB1 B1 DB2 
HEX1 B2 HEX2 
HEX3 B3 HEX4 
HEX5 HEX6 



aaa - główna głonoć (poziom sygnału) w dB. Znak częci ułamkowej i znak nie jest pokazywany (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105) 
bb - główna wartoć (podana szesnastkowo) bajtu (używana dla mieszanych znaczników). 
cccc - główna wartoć szesnastkowa 
Wartoci liczników sš pokazywane, tylko w czasie rozmowy. Jeżeli połšczenie jest przerwane, zatrzymujš się one na ostatnich wartociach. Ich wartoci nie sš zapamiętywane przy wyłšczaniu telefonu. U mnie zawsze były równe 0 (czy trzeba jako dodatkowo włšczyć ten test ?) 
Menu 10-74 
Informacje o głonoci podczas rozmowy (u mnie zawsze były równe 0 - czy trzeba jako dodatkowo włšczyć ten test ?) aaa bbb $ 
ccc 
dd ee 
$ 
DSigL USigL 
NseLvl 
DTbl UTbl 
$ 



aaa - głonoć sygnału z telefonu naszego rozmówcy. 
bbb - głonoć sygnału z Twojego telefonu. 
ccc - głonoć tzw. "komfortowego szumu" (patrz opis DTX). 
dd - wartoć DRC dla sygnału z telefonu naszego rozmówcy (dwucyfrowa liczba całkowita) 
ee - wartoć DRC dla sygnału z Twojego telefonu (dwucyfrowa liczba całkowita) 
Pierwsze trzy parametry sš podawane w dB i obliczane na podstawie DRC. Znak częci ułamkowej i znak liczby nie sš pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105). 
Menu 10-75 
Informacje o trybie pracy podłšczonych akcesoriów Mod:aaaaa 
AudReq: bbbb 
AccMod: cccc 
H2Path: dddd 
ExtAudStatus 
AudioRequest 
AccAudMode 
$ 



aaaaa - tryb pracy (jeli chodzi o dwięk) telefonu i podłšczonych urzšdzeń (np. HP, HF, HEADSET, EXT albo HP_OFFHO) 
bbbb - audio_request bitmap in hex 
cccc - tryb pracy (jeli chodzi o dwięk) podłšczonych akcesoriów 
dd - cieżka dla HFU-2 
Jeli chodzi o przetestowane zestawy i telefony, przyjmowane były następujšce wartoci: aaaaa cccc 
stan normalny (nie podłšczono nic, jest kabel FBUS/M2BUS albo ładowarka) HP 0F 
zestaw słuchawkowy (telefon wywietla Mikrozestaw (Headset)) 
Możesz go zasymulować 
łšczšc piny 1-2 złšcza na dole telefonu 
(patrzšc od lewej strony, gdy telefon leży wywietlaczem do góry) HD 10 
zestaw samochodowy (telefon wywietla Samochód (Car)) 
Możesz go zasymulować 
łšczšc piny 2-3 złšcza na dole telefonu 
(patrzšc od lewej strony, gdy telefon leży wywietlaczem do góry) HFU 1 20 

Menu 10-76 
Informacje o dwięku, który Ty słyszysz w swoim telefonie Vab Pccc 
Cddd CAeee 
PAfff 
$ 
EVol PeakVal 
CutOff COAve 
PkAver 
$ 



ab - głonoć (poniższe informacje sš na pewno poprawne dla Nokii 5110): a b 
głonik wyłšczony 0 F 
wydawany jest dwięk po nacinięciu klawisza (poziom głonoci 1) 0 8 
wydawany jest dwięk po nacinięciu klawisza (poziom głonoci 2) 0 4 
wydawany jest dwięk po nacinięciu klawisza (poziom głonoci 3 albo włšczone głone dwięki) 0 0 
nacinięty klawisz przy podłšczonym zestawie słuchawkowym 0 C 
W czasie połšczenia parametr a przyjmuje wartoć A, natomiast parametr b pozwala obliczyć ustawionš głonoć dwięku (musisz przeliczyć go na wartoć dziesiętnš i odjšć od niego 11) - tę ostatniš możesz również sprawdzić w Menu 10-30. Przy podłšczonym zestawie słuchawkowym parametr a przyjmuje natomiast wartoć C (a b pozwala obliczyć głonoć rozmowy). 
Jeżeli kto do Ciebie dzwoni (nie odebrałe(a) jeszcze połšczenia), telefon nie zawsze pokazuje głonoć emitowanego dwięku (zachowuje się tak jak przy wyłšczonym głoniku) - nie wiem, czy jest to błšd w oprogramowaniu testujšcym (wersja 5.07), czy co innego. Tylko bowiem przy pewnych kombinacjach ustawień rodzaju dzwonka (cišgły, wzrastajšcy, itp.) i jego głonoci jest ona pokazywana (podaję od razu wartoci obu parametrów): poziom 1 - A7, poziom 2 - A6, poziom 4 - A4, poziom 5 - A0. 

ccc - maksymalna głonoć sygnału z telefonu Twojego rozmówcy w czasie ostatniej ramki (podawana w dB). Znak i znak częci dziesiętnej nie sš pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105). 
ddd - licznik pokazujšcy iloć próbek sygnału akustycznego, w których nastšpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), w czasie ostatniej ramki. 
eee - rednia licznika podawanego jako poprzedni parametr. Znak i znak częci dziesiętnej nie sš pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105). 
fff - rednia głonoć słyszanego przez Ciebie dwięku 
U mnie była podawana tylko wartoć pierwszego parametru (ab) - czy trzeba jako dodatkowo uaktywnić pozostałe liczniki ? 
Menu 10-77 
Informacje o dwięku, który słyszy Twój rozmówca (tzn. parametry dwięku wysyłanego przez Twój telefon) Paaa Abbba 
Cccc CAddd 
$ 

MicPeak MAve 
CutOff COAve 
$ 




aaa - maksymalna głonoć wysyłanego dwięku w czasie ostatniej ramki w dB. Znak częci ułamkowej i znak liczby nie sš pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105). 
bbb - przeciętna głonoć wysyłanego dwięku w dB. Znak częci ułamkowej i znak liczby nie sš pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105). 
ccc - licznik pokazujšcy iloć próbek sygnału akustycznego, w których nastšpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), w czasie ostatniej ramki. 
ddd - rednia licznika podawanego jako poprzedni parametr. 
U mnie przyjmowały zawsze wartoć 0 (czy trzeba je jako dodatkowo włšczyć ?) 
Menu 10-78 
Kolejne parametry DSP aaa bbb ccc$ 
ddd eee fff 
ggg h i jjj 
kkkk llll 
EAA Ada ERL$ 
RxG TxG GLi 
TxN Sta Mod 
RVAD TVAD 



aaa - poziom cyfrowego tłumienia echa z punktu widzenia DSP :-) w dB. Znak liczby i częci ułamkowej nie sš pokazywane (np. -10.5 dB będzie wywietlane jako "105", -0.5 dB za jako " 5"). 20*log10( Q15 ) 
bbb - poziom adaptacyjnego tłumienia echa (znak częci ułamkowej nie jest pokazywany). 20*log10( Q15 ) 
ccc - poziom stłumienia sygnalu, który wraca po odbiciu (znak częci ułamkowej nie jest pokazywany). 20*log10( Q15 ) 
ddd - tłumienie tłumika sygnału odbieranego (akustyczne) w dB. Znak liczby i częci ułamkowej nie sš pokazywane. 20*log10( Q15 aec_rx_gain ) 
eee - tłumienie tłumika sygnału nadawanego (akustyczne) w dB. Znak liczby i częci ułamkowej nie sš pokazywane. 20*log10( Q15 aec_tx_gain ) 
fff - ograniczenie dla dwóch powyższych parametrów (ddd i eee) - znak liczby i częci ułamkowej nie sš pokazywane. 20*log10( Q15 aec_gain_limit ) 
ggg - głonoć nadawanego "komfortowego szumu" (patrz opis DTX) w dB. Znak częci ułamkowej i znak liczny nie sš pokazywane. 20*log10( Q15 aec_tx_noise) 
h - stan filtru adaptacyjnego. (Q0 aec_nlms_state) (bit UPDATE << 2) | (bit NLMS2 << 1) | (bit NLMS1) 
i - informacja, o tym czy jest generowany tzw. "komfortowy szum" - patrz opis DTX (wartoci 0 lub 1) (Q0 AEC_TX_COMF_GEN) 
jjj - tryb pracy układu tłumików i filtru adaptacyjnego (AEC) (byte Q0 s_AEC_mode) 
kkkk - ostatnich 16 decyzji układu wykrywania głosu dla sygnału odbieranego (RX VAD) w formacie szesnastkowym. Hex( Q0 aec_rx_vadreg ) 
llll - ostatnich 16 decyzji układu wykrywania głosu dla sygnału nadawanego (TX VAD) w formacie szesnastkowym. Hex( Q0 aec_tx_vadreg ) 
U mnie zawsze przyjmowały wartoć 0 (czy trzeba je jako dodatkowo włšczyć ?) 
Menu 10-79 aaaaa bbbbb 
ccccc ddddd 
-ee.e -ff.f$ 
$ 
MiCutB MiCTA 
EpCutB EPCTA 
MiCLev EarLv 
$ 



aaaaa - próbki sygnału akustycznego, w których nastšpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), przed przejciem przez equalizer mikrofonowy w postaci 16-bitowej całkowitej (dziesiętnej) liczby. 
bbbbb - próbki sygnału akustycznego, w których nastšpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), po przejciu przez equalizer mikrofonowy w postaci 16-bitowej całkowitej (dziesiętnej) liczby. 
ccccc - próbki sygnału akustycznego, w których nastšpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), przed przejciem przez equalizer głonikowy w postaci 16-bitowej całkowitej (dziesiętnej) liczby. 
ddddd - próbki sygnału akustycznego, w których nastšpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), po przejciu przez equalizer głonikowy w postaci 16-bitowej całkowitej (dziesiętnej) liczby. 
-ee.e - głonoć dwięku wychwytywanego przez mikrofon w formacie dB. Wymaga funkcji matematycznej log10 w MCU. 16 bitowa wartoć w DSP, 0 dB = 32768. 
-ff.f - głonoć sygnału po przejciu przez equalizer głonikowy w formacie dB. Wymaga funkcji matematycznej log10 w MCU. 16 bitowa wartoć w DSP, 0 dB = 32768. 
U mnie zawsze przyjmowały wartoć 0 (czy trzeba je jako dodatkowo włšczyć ?) 
Menu 10-80 

TIMERS $ 
RESET 
$ 


Przez bezporednie wejcie do tego menu możesz wyzerować liczniki z Menu 10-82. Telefon robi to automatycznie, gdy odłšczasz od niego ładowarkę. Według opisów angielskich, dzieje się tak również, gdy akumulator jest naładowany (ja tego nie zaobserwowwałem). 

Menu 10-81 


TIMERS $ 
DISABLED 
$ 

TIMERS $ 
ENABLED 
$ 


Przez bezporednie wejcie do tego menu możesz włšczyć (ENABLED) lub wyłšczyć (DISABLED) licznik z Menu 10-82. 

Menu 10-82 aaaaa bbbbb 
ccccc ddddd 
TIMERS eee 
$ 
PwrOn InServ 
NSPS TxON 
Timers 
Status 



aaaaa - informacja, ile minut (dwie ostatnie cyfry) i godzin (trzy pierwsze) telefon był włšczony 
bbbbb - informacja, ile minut (dwie ostatnie cyfry) i godzin (trzy pierwsze) telefon był zalogowany do sieci 
ccccc - informacja, ile minut (dwie ostatnie cyfry) i godzin (trzy pierwsze) telefon był w stanie NSPS 
ddddd - informacja, ile minut (dwie ostatnie cyfry) i godzin (trzy pierwsze) był włšczony nadajnik telefonu 
eee - informacja, czy licznik jest włšczony (ON) czy wyłšczony (OFF) (zmienić to można w Menu 10-81) 
Według angielskich opisów maksymalna wartoć wynosi 99 h i 59 minut. Jeżeli pierwszy (aaaaa) licznik osišgnie tę wartoć, wszystkie liczniki stanš. 
Niestety licznik działa tylko wtedy, gdy włšczysz jaki test w monitorze sieci (tzn. gdy wyłšczysz testy, nie będzie odmierzał czasu pomimo wywietlonej informacji, że jest włšczony). Oznacza to, że faktycznie możesz tutaj znaleć informację o tym, ile korzystasz z monitora sieci (pierwszy parametr), ile czasu telefon był w tym czasie zalogowany do sieci (następny), itd. 
Jeżeli nie możesz zrezygnować z odmierzania czasu, proponuję w Menu 10-83 wybrać SHOW TASK MSG BUFS i włšczyć Menu 10-87 (wywietlacz będzie pusty). Jedynš niedogodnociš tego rozwišzania będzie to, że nie będziesz miał(a) identyfikacji osób dzwonišcych do Ciebie. 
Jeżeli masz Nokię 6130, proponuję również zajrzeć do menu serwisowego (kod *#WARRANTY#): pod pozycjš 6 znajdziesz tam informację, ile dni telefon pracuje w sieci (pierwsze dwie cyfry) oraz ile czasu rozmawiałe(a) - reszta cyfr (np. 0701:35 oznacza 7 dni (licznik zmieniany co 24 godziny) i 1 h 35 minut czasu rozmowy) 



Menu 10-83 


SHOW TASK 
STACKS 
$ 

SHOW TASK 
MSG BUFS 
$ 

SHOW TASK 
FAST BUFS 
$ 


Przez bezporednie wejcie do tego menu można spowodować, że w Menu 10-84, Menu 10-85, Menu 10-86, Menu 10-87 sš pokazywane wartoci innych liczników: 

"STACKS" - pokazuje wolne miejsce w bloku pamięci w najgorszym razie 
"MSG BUFS" - pokazuje najwyższš iloć będšcych w takcie realizacji wiadomoci. 
"FAST BUFS" - pokazuje najwyższš iloć bedšcych w trakcie realizacji szybkich wiadomoci. 
Menu 10-84, 10-85, 10-86 
Tak ogólnie wyglšdajš te menu: 
aaaa bbbb $ 
cccc dddd 
eeee ffff 
gggg hhhh 

A tak wyglšda ich pomoc: 
IDLE DEV_IO 
LOCAL MDISND 
MDIRCV UI 
TONE PN 
FBUS AUD 
L1CTRL L1MEA 
L1SYSP L2 
CC MM 
RR RM 
SMS EM 
SIMUPL SIML2 
DDI 



aaaa, bbbb,... - zadanie 0, 1, itd. 
Liczby okrelajšce, jak bardzo komórki pamięci zwišzane ze stosami sš puste w najgorszym wypadku (jeżeli pokazuje się 0, stos jest pełny). Wartoci nie sš zapisywane w pamięci przy wyłšczaniu telefonu. 
Menu 10-87 
aaaa bbbb $ 

$ 

FIQ IRQ $ 

$ 




aaaa - OS_SYSTEM_STACK 
Stan licznika nie jest zapisywany przy wyłšczaniu telefonu. 
Menu 10-88 
aaaaa bbbbbb 
Date cccccc 
ChkSum dddd 
eeeeeeeeeeee 
MCUSW PPM 
MCUSW_Date 
MCU_Checksum 
DSP_Version 



aaaaa i cccccc - wersja i data oprogramowania w telefonie (można je również sprawdzić kodem *#0000# albo (w Nokii 6130) kodem *#9999#) 
bbbbbb - wersja PPM 
dddd - suma kontrolna pamięci (gdy jest błędna, telefon wywietla CONTACT SERVICE) 
eeeeeeeeeeee - wersja oprogramowania DSP 
Menu 10-89 
HW: aaaa 
TXT: Ubbbbbb 
$ 

HW version 
Text version 
$ 




aaaa - wersja sprzętowa telefonu (np. najnowsze mi znane Nokie 5110 pokazujš tutaj 4020) 
bbbbbb - informacja, kiedy zostały opracowane teksty (nazwy operatorów ?) wywietlane przez telefon 
Menu 10-240 
Chociaż nie pokazuje żadnych informacji, jego użycie wywołuje: 
wyzerowanie liczników zerowanych przez bezporednie wejcie do Menu 10-40, Menu 10-60 i Menu 10-80 
włšczenie licznika czasu z Menu 10-82 (to samo można uzyskać przez bezporednie wejcie do Menu 10-81). 
Menu 10-241 
Wyłšcza monitor sieci ! Do jego ponownego włšczenia będzie potrzebne ponowna zmiana pamięci EEPROM ! 
Menu 10-242 
Włšcza okrojony monitor sieci (tylko testy od 1 do 19). Do włšczenia pełnej wersji monitora będzie potrzebne ponowna zmiana pamięci EEPROM ! 

Menu 10-250 
Czyci informacje z Menu 10-57. 

Menu 10-497 
Prosta arytmetyka pokazuje, że wywołanie tego menu ma takie same skutki jak użycie Menu 10-241 (wyłšcza monitor sieci). Według jednak opisu ze strony BoNtKa (podaję w oryginale) może ono pozwalać na bezpłatne dzwonienie: 

The tips needs Net Monitor enabled. 
Be aware that the trick wil remove Netmonitor in some 
sw versions like v4.73 and v5.04. 

Laungh the NetMonitor in your Nokia 51xx / 61xx 
Execute the test number 497 
Free calling for about 90 sec should now have been activated. 
The trick has not been comfirmed working yet. 
W wolnym tłumaczeniu może to oznaczać: wejd bezporednio do tego testu, a przez (około) 90 sekund będziesz mógł(mogła) bezpłatnie dzwonić. 

Nie wiem, ile w tym jest prawdy (może ta sztuczka działa tylko w pewnych wersjach oprogramowania albo niektórych sieciach). Niemniej jednak podaję tę informację tutaj (mnie to nie działało)...

Copyright ©- Webmaster Nikod_th 2004 - 2007