- Połącz układ jak na schemacie

Rezystor 20 omów można zastąpić silnikiem !!!

- Wykonaj tabelę dla układu a) zawierającą pomiar napięcia
 i natężenia prądu, oblicz rezystancję i moc pobieraną przez układ.

| L.P | U [V] | I [A] | R [om] | P [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Wyniki pomiarów (min. 10) zanotuj w tabeli!

- Wyznacz i narysuj charakterystykę w zależności napięcia od natężenia prądu

- Zmierz i zanotuj w sprawozdaniu rezystancję badanego opornika (rezystora suwakowego)

- Omów właściwości badanych układów (m.in. co dzieje się
 z rezystancją a co z mocą przy wzroście napięcia).

- Wykaz przyrządów pomiarowych na stanowisku:

Stanowisko nr………….

1 -. ………………………………………………………………………………

2 - . ……………………………………………………………………………..

3 - . ……………………………………………………………………………..

4 - . ……………………………………………………………………………..

5 - . ………………………………..……………………………………………

6 - . ……………………………………………………………………………..

# Text boxes

Pracownia elektrotechniki i elektroniki 
Technikum WZDZ w Opolu

Ćwiczenie nr  …………

Temat: Regulacja napięcia, natężenia prądu i mocy